Český úřad zeměměřický a katastrální

Návod

pro tvorbu, obnovu a vydávání

MAPy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

(morp 50)

Praha 2016

Zpracoval:	Zeměměřický úřad

Schválil:	Ing. Karel Štencel, místopředseda

dne 20.09.2016, čj.: ČÚZK-10815/2016-22

Vydal:		Český úřad zeměměřický a katastrální

ISBN 978-80-86918-43-3

OBSAH:

1	Úvodní ustanovení	4

1.1	Předmět a účel návodu	4

1.2	Pojem a účel MORP 50	4

2	Základní ustanovení	4

2.1	Souřadnicový a výškový systém	4

2.2	Označení a rozměry mapových listů	4

2.3	Obsah mORP 50	5

3	Tvorba, obnova a vydávání mORP 50	5

3.1	Podklady pro tvorbu a obnovu mORP 50	5

3.2	Tvorba a obnova mORP 50	6

3.3	Vydávání mORP 50	6

4	Závěrečná ustanovení	6

Příloha č. 1 – seznam mapových značek mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

Příloha č. 2 – vzorový list mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

# Úvodní ustanovení

## Předmět a účel návodu

    - Návod stanoví obsah a znázornění obsahu Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 (dále jen „MORP 50“) a hlavní zásady její tvorby, obnovy a vydávání.

    - Návod je určen pro zpracovatele a uživatele MORP 50 a definuje základní charakteristiky a zásady zpracování MORP 50.

## Pojem a účel MORP 50

    - MORP 50 je tematickým státním mapovým dílem1) vydávaným v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“).

    - Závazná zkratka mapového díla je MORP 50.

    - MORP 50 se vydává jako samostatná mapa jednotlivých územních celků stanovených územně správním členěním České republiky (dále jen „ČR“) na podkladu Základní mapy ČR v měřítku 1 : 50 000 (dále jen „ZM 50“).

    - Účelem MORP 50 je poskytnout ucelený pohled na správní obvod příslušné obce a umožnit pracovníkům státní správy i široké veřejnosti snadnou orientaci v daném území.

# Základní ustanovení

## Souřadnicový a výškový systém

    - Polohopis MORP 50 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému - souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen „S-JTSK“)2).

    - Výškopis MORP 50 se vyhotovuje v geodetickém referenčním systému  - výškovém  systému baltském - po vyrovnání2).

    - MORP 50 obsahuje zobrazení souřadnicové sítě evropského terestrického referenčního systému v epoše 1989.0 a realizaci rámce ETRF (2000) (dále jen „ETRS89“).

## Označení a rozměry mapových listů

    - Obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) jako územní jednotky ČR jsou znázorněny na samostatných mapových listech. Výjimku tvoří ORP Karlovy Vary a ORP Znojmo, které jsou vzhledem ke své velikosti rozděleny na dva mapové listy.

    - Označení mapového listu MORP 50 tvoří název mapového listu shodný s názvem ORP.

    - Mapové listy nemají jednotný klad ani rozměr. Jednotlivé mapové listy MORP 50 jsou dány územním rozsahem příslušné ORP s minimálním přesahem na území sousedních ORP.

    - MORP 50 nemá vnitřní ani okrasný rám a je zpracovávána a tištěna až ke kraji mapového archu.

    - Mapové listy MORP 50 mají 11 formátů, které jsou odvozeny z obdélníkových ploch opsaných územím jednotlivých ORP a následně generalizovány do minimálního počtu.

| Rozměry mapových listů v mm |
| --- |
| 528 | × | 470 |
| 528 | × | 750 |
| 704 | × | 470 |
| 704 | × | 500 |
| 704 | × | 750 |
| 880 | × | 470 |
| 880 | × | 500 |
| 880 | × | 750 |
| 880 | × | 822 |
| 1056 | × | 750 |
| 1056 | × | 822 |

## Obsah mORP 50

    - MORP 50 obsahuje polohopis, výškopis, popis, zeměpisnou síť v systému ETRS89 a tematický obsah. Obsah MORP 50 a jeho znázornění stanoví Seznam mapových značek (příloha č. 1) a Vzorový list MORP 50 (příloha č. 2). Vzorový list v nezmenšené podobě je dostupný na Geoportálu ČÚZK v sekci Datové sady / Mapy / Tištěné mapy / Mapy územních celků:

http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/MORP_Lovosice.pdf.

    - Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace včetně čísel silnic (do kategorie silnice II. třídy), vodstvo, územní jednotky včetně chráněných území, vegetace a povrch půdy.

    - Předmětem výškopisu jsou kótované výškové body včetně jejich nadmořských výšek a terénní reliéf v podobě vrstevnic, vrstevnicových čísel a terénních stupňů.

    - Předmětem popisu MORP 50 je geografické názvosloví. Geografická jména se uvádějí ve standardizované podobě vedené v databázi geografických jmen Geonames.

    - Tematický obsah MORP 50 tvoří vybrané objekty Základní báze geografických dat (ZABAGED®) nad rámec obsahu ZM 50: pošta; nemocnice, poliklinika; čerpací stanice pohonných hmot; skládka odpadu; obecní úřad; úřad městyse; městský úřad; magistrát; krajský úřad; zemní vodojem; čistírna odpadních vod; úpravna vody (viz příloha č. 1).

# Tvorba, obnova a vydávání mORP 50

## Podklady pro tvorbu a obnovu mORP 50

    - Datovým a grafickým podkladem pro MORP 50 je ZM 50.

    - Datovým podkladem pro tematický obsah je databáze ZABAGED®.

## Tvorba a obnova mORP 50

    - Tvorba MORP 50 spočívá v kartografické vizualizaci tematického obsahu nad rámec obsahu ZM 50, vizualizaci a popisu sítě ETRS89 a volbě a umístění Seznamu mapových značek.

    - Obnova MORP 50 spočívá v aktualizaci tematického obsahu nad aktuální ZM 50. Výsledkem obnovy jsou tiskové soubory a výtisky obnoveného vydání MORP 50.

    - Obnova MORP 50 se provádí v periodě maximálně 5 let.

    - Metodiku, zásady pracovního postupu a používané technologie při tvorbě, obnově a vydávání MORP 50 stanoví vnitřní předpisy správce mapového díla3).

## Vydávání mORP 50

    - Vydavatelem MORP 50 je ČÚZK4).

    - Postup vydávání MORP 50 stanovuje vydavatel v edičním plánu ČÚZK pro běžný rok.

    - Orgánem pověřeným správou, tj. tvorbou, obnovou, dokumentací a poskytováním MORP 50 je Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“)3).

    - MORP 50 se poskytují v tištěné formě skládané na formát B5 (176 mm x 250 mm) prostřednictvím prodejny map ZÚ a Geoportálu ČÚZK.

    - Správce předává od každého obnoveného vydání jednotlivého mapového listu MORP 50 jeden výtisk k archivaci do Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

# Závěrečná ustanovení

Tento návod nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Příloha č. 1

seznam mapových značek mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

Příloha č. 2

VZOROVÝ LIST MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000

Vzorový list Mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 v nezmenšené podobě je dostupný na Geoportálu ČÚZK v sekci Datové sady / Mapy / Tištěné mapy / Mapy územních celků.

# Footnotes

1) § 3 odst. 2 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve  znění pozdějších předpisů.

2) § 2 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve  znění pozdějších předpisů.

3) Odst. 1 Opatření předsedy ČÚZK, kterým se stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu, ze dne 3.12.2015 čj. ČÚZK 18261/2015-22.

4) § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.