Český úřad zeměměřický a katastrální

Struktura výměnného formátu informačního systému

katastru nemovitostí České republiky

(úplné znění Struktury výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí

České republiky ČÚZK 22850/2013-24, se změnami a doplňky provedenými Dodatkem

č. 1 č. j. ČÚZK 16074/2014-24 ze dne 7.11.2014

č. 2 č. j. ČÚZK 12722/2017-24 ze dne 21.11.2017)

V Praze dne 21.11.2017

Obsah

1.	Struktura výměnného formátu ISKN	3

1.1	Hlavička výměnného formátu ISKN	4

1.1.1	Označení verze VF	4

1.1.2	Datum a čas vytvoření souboru	4

1.1.3	Původ dat	5

1.1.4	Označení kódové stránky	5

1.1.5	Seznam skupin datových bloků souboru	5

1.1.6	Jméno osoby, která soubor vytvořila	5

1.1.7	Časová podmínka použitá pro vytvoření souboru	5

1.1.8	Odlišení exportu vydaného jako podklad pro geometrické plány	6

1.1.9	Omezující podmínka - katastrální území	6

1.1.10	Omezující podmínka - oprávněné subjekty	6

1.1.11	Omezující podmínka - parcely	6

1.1.12	Omezující podmínka - polygon	7

1.2	Datové bloky výměnného formátu ISKN	7

1.2.1	Uvozující řádek bloku	7

1.2.2	Řádek obsahující vlastní data	8

1.2.3	Stavy bodů polohopisu - bloky SOBR, SPOL	8

1.2.4	Poznámky k datovým blokům	8

1.3	Seznam skupin datových bloků výměnného formátu ISKN a datových bloků v jednotlivých skupinách	9

1.3.1	Seznam skupin datových bloků vydávaných jako podklad pro geometrické plány	14

1.4	Popis návaznosti změnových vět na základní soubor VF ISKN	17

1.5	Seznam datových bloků pro import	20

1.5.1	Poznámky k importu datových bloků	21

1.5.2	Seznam datových bloků pro import geometrických plánů a pozemkových úprav	22

2.	Grafické znázornění vazeb mezi tabulkami vlastního předmětu katastru nemovitostí	24

3.	Detailní popis datových bloků výměnného formátu ISKN	25

3.1	Integritní omezení	81

4.	Popis domén	83

5.	Závěrečné ustanovení	110

# Struktura výměnného formátu ISKN

Výměnný formát (VF) je určen k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat. V následujícím textu je popsána struktura výměnného formátu tak, aby bylo možné na základě tohoto popisu vytvořit odpovídající programové vybavení pro obsluhu výměnného formátu.

Datový soubor výměnného formátu je textový soubor skládající se z:

- hlavičky

- datových bloků

- koncového znaku &K

Každý z datových bloků v sobě obsahuje informaci o atributech a jejich formátu následovanou vlastními datovými řádky.

Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2).

Poznámka: pouze ve výjimečných jednotlivých a zdůvodněných případech lze poskytnout v kódování dle WIN1250.

Případně o soubor ve formátu XML verze 1.0 s kódováním češtiny dle WIN1250. Z hlediska obsahu údajů jsou oba formáty totožné.

Desetinná čísla obsahují desetinou tečku, datum a čas se uvádí ve tvaru "03.06.1999 09:58:42", oddělovačem jednotlivých údajů na řádku je středník (;), textové a datumové položky jsou v uvozovkách (".."). V případě, že se v textové položce objeví znak “ (uvozovky), budou jednotlivé znaky zdvojeny ““, aby je bylo možno odlišit od oddělovačů.

Každá věta hlavičky (&H), definice bloku (&B) i věta dat (&D) je zakončena znaky <CR><LF>.

Pokud se uvnitř textu v textové proměnné bude vyskytovat <CR><LF>, bude před něj doplněn znak ‘¤’ signalizující, že následující řádek souboru výměnného formátu je pokračováním předchozího řádku a tvoři jedinou datovou větu, která v textové položce obsahuje formátovací znaky <CR><LF>.

Příklad: Export je ilustrován na následujícím fiktivním příkladu. Tabulka obsahuje 3 sloupce P1, P2, P3. Sloupec P2 je textový a jeho text obsahuje znaky <CR><LF>, středník a uvozovky.

P1     P2                                                 P3

---------- -------------------------------------------------- -----

123 qqqqq<CRLF>                                        veta1

sssss<CRLF>

rrrr;<CRLF>

eeeee<CRLF>

rrrrrr<CRLF>

hhh

-456 ahoj, <CRLF>                                      veta2

“jak se mate?”. <CRLF>

Ja se mam<CRLF>

Dobre

Po vyexportování do textového souboru bude mít tento následující tvar:

123;"qqqqq¤<CRLF>

sssss¤<CRLF>

rrrr;¤<CRLF>

eeeee¤<CRLF>

rrrrrr¤<CRLF>

hhh";"veta1"<CRLF>

-456;"ahoj,¤ <CRLF>

““jak se mate?““¤ <CRLF>

Ja se mam¤<CRLF>

Dobre";"veta2"<CRLF>

Soubor VF není jištěn kontrolním součtem.

Popis v elektronické podobě a vzorek dat najdete na stránkách www.cuzk.cz.

## Hlavička výměnného formátu ISKN

Hlavička VF obsahuje následující řádky:

- označení verze VF

- datum a čas vytvoření souboru

- původ dat

- označení kódové stránky

- seznam skupin datových bloků souboru

- jméno osoby, která soubor vytvořila

- časovou podmínku použitou pro vytvoření souboru

- omezující podmínku - katastrální území

- omezující podmínku - oprávněné subjekty

- omezující podmínku - parcely

- omezující podmínku – polygon

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje označení položky např. PUVOD a příslušné údaje oddělené středníkem.

Poznámka: Středníky se mohou vyskytovat i jako součást textových položek; text je však vždy uzavřen do uvozovek, pokud jsou v původním textu uvozovky, pak ve výstupu VF jsou uvozovky zdvojeny.

### Označení verze VF

Právě jeden řádek tvaru:

&HVERZE;"5.2"

### Datum a čas vytvoření souboru

Právě jeden řádek tvaru:

&HVYTVORENO;"03.12.2013 09:58:42"

### Původ dat

Pro export obsahuje právě jeden řádek tvaru:

&HPUVOD;"ISKN"

Pro import je možné dát do položky libovolný text, který bude blíže specifikovat původ dat. Obsah položky se při importu pouze ukládá do žurnálu k danému běhu:

&HPUVOD;” tady může být libovolný text”

### Označení kódové stránky

Právě jeden řádek ve tvaru:

&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2" .. kódování češtiny dle ČSN ISO 8859-2

&HCODEPAGE;"EE8MSWIN1250" .. kódování češtiny dle MS WIN1250

Poznámka: platí pouze pro export, při importu do ISKN je implicitní stránka ČSN ISO 8859 P2 bez ohledu na parametr.

### Seznam skupin datových bloků souboru

Právě jeden řádek ve tvaru:

&HSKUPINA;”Zkratka skupiny“;[“Zkratka skupiny”…..]

### Jméno osoby, která soubor vytvořila

Právě jeden řádek tvaru:

&HJMENO;"Jméno Příjmení"

### Časová podmínka použitá pro vytvoření souboru

Právě jeden řádek tvaru:

&HPLATNOST;"03.12.2013 09:56:42";"03.12.2013 09:56:42" .. stav dat v určitém čase, nebo

&HPLATNOST;"03.12.2012 09:56:42";"03.12.2013 09:56:42" .. stav dat za období

Právě jeden řádek tvaru:

&HZMENY;0 .. v datech jsou obsaženy věty platné v určitém okamžiku požadovaného období, nebo

&HZMENY;1 .. v datech jsou obsaženy pouze změnové věty za požadované období

Poznámka: data mohou být vyexportována buď:

- platný stav bez změnových dat (stavový export)

- pouze změnové věty (změnový export).

Poznámka: Pokud první exportovaná data jsou &HZMENY;0 (tj. data aktuálně platná v daném okamžiku) a dále jsou požadovány jen změnové záznamy (&HZMENY;1), pak intervaly období &PLATNOST; na sebe musí navazovat, aby na sebe navazovala data, tzn. např. konec intervalu 1. exportu bude začátkem intervalu 2. exportu.

Poznámka: Při exportu platného stavu se exportují informace o řízení, která mají vazbu na exportovaná data bez ohledu na datum (zároveň s řízením jsou tak předány i všechny entity související s tímto řízením). Jsou předávána všechna řízení (včetně ukončených).

### Odlišení exportu vydaného jako podklad pro geometrické plány

V případě, že je export vydán jako podklady pro měření prostřednictvím řízení PM, export obsahuje řádek ve tvaru:

&HPM;PM-[pořadové číslo řízení]/[rok]-[číslo pracoviště]

Příklad: &HPM;PM-428/2014-306

### Omezující podmínka - katastrální území

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky katastrálních území a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HKATUZE;KOD N6;OBCE_KOD N6;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku KATUZE. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.1.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

&DKATUZE;675008;588296;“Kotojedy“;“06.01.1999 12:00:00“;““

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku KATUZE a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádků je dán počtem katastrálních území tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jedno katastrální území, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

### Omezující podmínka - oprávněné subjekty

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky oprávněných subjektů a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;ID_ZDROJ N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U T255;RODNE_CISLO T10;TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T24;JMENO_U T24;PRIJMENI T35;PRIJMENI_U T35;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI N4;CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T32;CAST_OBCE T48;OBEC T48;OKRES T32;STAT T23;PSC N5

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku OPSUB. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

&DOPSUB;603800708;0;"11.11.1996 12:00:00";"";2;910483708;;;;;"OPO";4;621;6;"MO ČR-VUSS BRNO";"MO CR-VUSS BRNO";"";"";"";"";"";"";"";;"";"";"";"BRNO SVATOPLUKOVA 84";"";"";

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku OPSUB a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádku je dán počtem oprávněných subjektů tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jeden oprávněný subjekt, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

### Omezující podmínka - parcely

Jeden řádek popisující hlavičku omezující podmínky parcel a dále řádky s daty, které tvoří omezující podmínku. Řádek s hlavičkou má následující tvar:

&HPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1

Komentář: řádek začíná návěštím &H (hlavička výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku PAR. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2.

Řádek obsahující data omezující podmínky je ve tvaru:

&DPAR;487180708;-1;"22.10.1998 12:00:00";"14.02.2002 04:35:25";1;910775708;915717708;;"PKN";675008;;1;3;;2;;6780;2;13;;;40;;"";265115708;;95239708;"a"

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data omezující podmínky), za kterým následuje zkratka označení bloku PAR a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Počet řádku je dán počtem parcel tvořících omezující podmínku. Pokud v omezující podmínce není ani jedna parcela, za hlavičkou nebude ani jeden řádek s daty.

### Omezující podmínka - polygon

Právě jeden řádek tvaru:

&HPOLYG;0 , nebo

&HPOLYG;1 .. obsah souboru je odvozen z omezujícího polygonu, obsahuje všechna data s vazbou na tento omezující polygon

Pokud je hodnota 1, musí soubor obsahovat aspoň tři řádky tvaru

&HPOLYGDATA;675124.12;1024587.24

&HPOLYGDATA;675224.12;1024687.24

&HPOLYGDATA;675184.12;1024537.24

definující body polygonu (v požadovaném  pořadí).

Komentář: Polygon může mít maximálně 101 lomových bodů. Omezující polygon může být zadán v NVF souboru s výše popsanou strukturou.

## Datové bloky výměnného formátu ISKN

Datové bloky výměnného formátu obsahují následující řádky:

- právě jeden uvozující řádek obsahující seznam atributů s jejich datovými typy (v požadovaném pořadí)

- řádky obsahující vlastní data (ve stanoveném pořadí)

### Uvozující řádek bloku

Pro každý blok právě jeden řádek tvaru:

&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1

.. příklad uvozujícího řádku (pro blok PARCELA)

Komentář: uvozující řádek bloku začíná návěštím &B (blok výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku např. PAR (parcela) a jednotlivé atributy oddělené středníkem.

Atribut obsahuje název a typ položky (číselné a textové  položky s upřesněním délky). Přípustné typy položek jsou číselná (N), textová (T ) a datumová (D).

U textových položek označuje číslo za T maximální délku textové položky.

U číselných položek udává číslo za N maximální délku položky, pokud se jedná o desetinné číslo, potom číslice před desetinnou tečkou udává maximální počet číslic položky a číslice za desetinnou tečkou udává počet desetinných míst. Např.: N10.2 znamená, že číslo má maximálně 10 číslic a z toho 2 za desetinnou tečkou. Kladná čísla jsou exportována bez znaménka, záporná čísla jsou exportována se znaménkem – mínus před číslem. Např.: -1025.25. U číselných položek se nevýznamné nuly neexportují. Nevýznamná nula před desetinnou tečkou se neexportuje (např. Číslo 0.2 se exportuje jako .2). Pokud je číslo definované jako desetinné a nemá desetinnou část, neexportuje se ani desetinná tečka ani nevýznamné nuly (např. 12.00 je exportováno jako 12).

Datumové položky jsou exportovány ve tvaru DD.MM.YYYY HH:MI:SS, kde DD je den v měsíci, MM je pořadové číslo měsíce v roce, YYYY je čtyřmístné označení roku, HH jsou hodiny, MI jsou minuty a SS jsou sekundy. V případě datumových položek jsou exportovány I nevýznamné nuly. Např. 09.09.2013 08:24:05.

### Řádek obsahující vlastní data

&DPAR;28256708;0;"12.12.2001 12:00:00";"";2;96835708;;;"PKN";675008;;1;100;;;;6780;2;13;;;113;;

"";13913708;;4282708;"a"

.. příklad řádku s vlastními daty (pro blok PARCELA)

Komentář: řádek začíná návěštím &D (data výměnného formátu), následuje zkratka označení bloku např. PAR (parcela) a vlastní data oddělená středníkem. Formát exportovaných dat je popsán v kapitole 1.2. Pro každý objekt se vytvoří jeden řádek.

### Stavy bodů polohopisu - bloky SOBR, SPOL

- pokud se vydávají data včetně navržené budoucnosti, vydávají se body polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě) a Budoucnost (body potvrzených GP).

- pokud se vydávají data za období, vydávají se body polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě) a Minulost (vázaně - body prvků zrušených během daného období).

- v ostatních případech se vydávají pouze souřadnice obrazu bodů polohopisu ve stavu Přítomnost (body použité v platné mapě).

při importu geometrického plánu (návrhu změny) mají nové body polohopisu stav Pořizován (body importovaného geometrického plánu).

### Poznámky k datovým blokům

Pokud se dále v textu vyskytuje pojem „Těleso“, či „Katastrální těleso“ (KT), je ekvivalentní s pojmem „List vlastnictví“ (LV).

Položky Datum_vzniku, Datum_zaniku obsahují datum zplatnění změn (přesněji datum zahájení zplatnění – datum zahájení je uveden vždy).

## Seznam skupin datových bloků výměnného formátu ISKN a datových bloků v jednotlivých skupinách

| Skupina | Datový blok |
| --- | --- |
| Jméno | Kód | Kód | Zdrojové tabulky v ISKN | Popis | Aplikace |
| Nemovitosti | NEMO | PAR | PARCELY PARCELY_M PARCELY_B | Parcely | AK |
|  |  | BUD | BUDOVY BUDOVY_M BUDOVY_B | Budovy | AK |
|  |  | CABU | CASTI BUDOV | Části budov | AK |
|  |  | ZPOCHN* | ZP_OCHRANY_NEM | Číselník způsobů ochrany nemovitosti | SC |
|  |  | DRUPOZ* | D_POZEMKU | Číselník druhů pozemku | SC |
|  |  | ZPVYPO* | ZP_VYUZITI_POZ | Číselník způsobů využití pozemku | SC |
|  |  | ZDPAZE* | ZDROJE_PARCEL_ZE | Číselník zdrojů parcel ZE | SC |
|  |  | ZPURVY* | ZP_URCENI_VYMERY | Číselník způsobů určení výměry | SC |
|  |  | TYPBUD* | T_BUDOV | Číselník typů budov | SC |
|  |  | MAPLIS* | MAPOVE_LISTY | Číselník mapových listů | SC |
|  |  | KATUZE* | KATASTR_UZEMI | Číselník katastrálních území | SC |
|  |  | OBCE* | OBCE | Číselník obcí – vázaně | SC |
|  |  | CASOBC* | CASTI_OBCI | Číselník částí obce – vázaně | SC |
|  |  | OKRESY* | OKRESY | Číselník okresů – vázaně | SC |
|  |  | KRAJE* | KRAJE | Číselník krajů - vázaně | SC |
|  |  | NKRAJE* | NOVÉ KRAJE | Číselník nových krajů - vázaně | SC |
|  |  | RZO | R_ZPOCHR R_ZPOCHR_M R_ZPOCHR_B | Přiřazení způsobu ochrany k nemovitostem. | AK |
|  |  | ZPVYBU* | ZP_VYUZITI_BUD | Způsob využití budov | SC |
|  |  | PS | PRAVA_STAVBY PRAVA_STAVBY_M | Práva stavby | AK |
|  |  | RU | R_UCEL_NEM R_UCEL_NEM_M | Přiřazení účelu práva stavby | AK |
|  |  | UCEL | UCEL | Číselník účelů práva stavby. | SC |
| Jednotky | JEDN | JED | JEDNOTKY JEDNOTKY_M JEDNOTKY_B | Jednotky | AK |
|  |  | TYPJED* | T_JEDNOTEK | Číselník typů jednotek | SC |
|  |  | ZPVYJE* | ZP_VYUZITI_JED | Způsob využití jednotek | SC |
| Bonitní díly parcel | BDPA | BDP | BONIT_DILY_PARC BONIT_DILY_PARC_M BONIT_DILY_PARC_B | Bonitní díly parcel | AK |
| Vlastnictví | VLST | OPSUB | OPRAV_SUBJEKTY OPRAV_SUBJEKTY_M OPRAV_SUBJEKTY_B | Oprávněné subjekty | AK |
|  |  | VLA | VLASTNICTVI VLASTNICTVI_M VLASTNICTVI_B | Vlastnictví | AK |
|  |  | CHAROS* | CHAR_OS | Číselník charakteristik oprávněných subjektů | SC |
|  |  | TEL | TELESA TELESA_M TELESA_B | Katastrální tělesa | AK |
| Jiné právní vztahy | JPVZ | JPV | JINE_PRAV_VZTAHY JINE_PRAV_VZTAHY_M JINE_PRAV_VZTAHY_B | Jiné právní vztahy | AK |
|  |  | TYPRAV* | T_PRAVNICH_VZT | Číselník typů právních vztahů | SC |
|  |  | RJPV | R_JPV | Vazba JPV k jinému věcnému právu | AK |
| Řízení | RIZE | RIZENI* | RIZENI | Řízení (vklad, záznam) | PA |
|  |  | RIZKU* | RIZENI_KU | Vazba Řízení – Katastrální území | PA |
|  |  | OBJRIZ* | OBJEKTY_RIZENI | Objekty řízení (parcely, budovy,..) | PA |
|  |  | PRERIZ* | PREDMETY_RIZENI | Předměty řízení | PA |
|  |  | UCAST* | UCASTNICI | Účastníci řízení | PA |
|  |  | ADRUC* | ADRESY | Adresy účastníků řízení | PA |
|  |  | LISTIN* | LISTINY | Listiny | PA |
|  |  | DUL* | DALSI_UDAJE_LISTINY | Další údaje listin | SC |
|  |  | LDU* | LISTINY_DALSI_UDAJE | Vazba Listiny – Další údaje listin | PA |
|  |  | TYPLIS* | T_LISTIN | Číselník typů listin | SC |
|  |  | TYPPRE* | T_PREDMETU_R | Číselník typů předmětu řízení | SC |
|  |  | TYPRIZ* | TYPY_RIZENI | Typy řízení | PA |
|  |  | TYPUCA* | TYPY_UCASTNIKU | Typy účastníků řízení | PA |
|  |  | UCTYP* | UCASTNICI_TYP | Vazba Účastnící – Typy účastníků řízení | PA |
|  |  | RL | R_LIST | Přiřazení listin k nemovitostem, vlastnictví a jiným právním vztahům | AK |
|  |  | OBESMF* | OBESLANI_MF | Obeslání účastníků řízení | PA |
| Prvky katastrální mapy | PKMP | SOBR* | BODY_POLOHOPISU SPB_SDOGEOM – sloupec PLATNA = ‚a‘ | Souřadnice obrazu bodů polohopisu v mapě | AK |
|  |  | SBP | SPOJENI_B_POLOH SPOJENI_B_POLOH_M | Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky | AK |
|  |  | SBM | DPM_SDOGEOM OP_SDOGEOM HBPEJ_SDOGEOM DPM_M_SDOGEOM OP_M_SDOGEOM HBPEJ_M_SDOGEOM | Spojení bodů mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky | AK |
|  |  | KODCHB* | KODY_CHAR_Q_BODU | Číselník kódů charakteristiky kvality bodu | SC |
|  |  | TYPSOS* | T_SOURAD_SYS | Číselník typů souřadnicových systémů | SC |
|  |  | HP (PL) | HRANICE_PARCEL HRANICE_PARCEL_M | Hranice parcel | AK |
|  |  | OP (NL NB) | OBRAZY_PARCEL OP_SDOGEOM OBRAZY_PARCEL_M OP_M_SDOGEOM | Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,..) | AK |
|  |  | OB (PL NB) | OBRAZY_BUDOV OB_SDOGEOM OBRAZY_BUDOV_M OB_M_SDOGEOM | Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy) | AK |
|  |  | DPM (NB PB NL PL) | DALSI_PRVKY_MAPY DPM_SDOGEOM DALSI_PRVKY_MAPY_M DPM_M_SDOGEOM | Další prvky mapy | AK |
|  |  | OBBP (PB NB) | OBRAZY_BODU_BP OBBP_SDOGEOM OBRAZY_BODU_BP_M OBBP_M_SDOGEOM | Obrazy bodů BP | AK |
|  |  | TYPPPD* | T_PRVKU_P_DAT | Číselník typů prvků prostorových dat | SC |
|  |  | ZVB | ZOBRAZENI_VB | Zobrazení věcných břemen | AK |
|  |  | POM | PRVKY_O_MAPY | Prvky orientační mapy | AK |
|  |  | SPOM | SPOJENI_PO_MAPY | Spojení prvků orientační mapy – definuje liniové prvky. | AK |
|  |  | SPOL | BODY_POLOHOPISU SPB_SDOGEOM – sloupec PLATNA = ‚n‘ | Souřadnice polohy bodů polohopisu (měřené) | AK |
| BPEJ | BPEJ | HBPEJ (NL) | HRANICE_BPEJ HRANICE_BPEJ_M | Hranice BPEJ | AK |
|  |  | OBPEJ (NB) | OZNACENI_BPEJ OBPEJ_SDOGEOM OZNACENI_BPEJ_M OBPEJ_M_SDOGEOM | Označení BPEJ | AK |
| Geometrický plán | GMPL* | NZ | NAVRHY_ZMEN_KM | Hlavičky geometrických plánů a ostatních změn KM. | AK |
|  |  | ZPMZ | ZPMZ | Hlavičky ZPMZ | AK |
|  |  | NZZP | NZ_ZPMZ | Vazební tabulka návrhy změn KM – ZPMZ | AK |
|  |  | PARG | PARCELY_G | Parcely GP. | AK |
|  |  | BUDG | BUDOVY_G | Budovy GP. | AK |
|  |  | BDPG | BONIT_DILY_PAR_G | Bonitní díly parcel GP. | AK |
|  |  | HPG | HRANICE_PARCEL_G | Hranice parcel GP. | AK |
|  |  | OPG | OBRAZY_PARCEL_G | Obrazy parcel GP. | AK |
|  |  | OBG | OBRAZY_BUDOV_G | Obrazy budov GP. | AK |
|  |  | ZVBG | ZOBRAZENI_VB_G | Zobrazení věcných břemen GP. | AK |
|  |  | DPMG | DALSI_PRVKY_MAPY_G | Další prvky mapy GP. | AK |
|  |  | SBPG | SPOJENI_B_POLOH_G | Spojení bodu polohopisu GP. | AK |
|  |  | OBPEJG | OZNACENI_BPEJ_G | Označení BPEJ GP. | AK |
|  |  | SBMG | OBRAZY_PARCEL_G DALSI_PRVKY_MAPY_G HRANICE_BPEJ_G | Spojení bodů mapy GP. | AK |
|  |  | HBPEJG | HRANICE_BPEJ_G | Hranice BPEJ GP. | AK |
|  |  | OBDEBOG | OBRAZY_DEF_BODU | Obrazy definičních bodů parcel a budov GP. | AK |
| Rezervovaná čísla | REZE* | RECI | REZ_PARCELNI_CISLA | Rezervovaná parcelní čísla | PU |
|  |  | DOCI | PARCELY | Dotčená parcelní čísla | AK |
|  |  | DOHICI | ARRPA | Dotčená historická parcelní čísla | AK |
|  |  | REZBP | REZ_CISLA_PBPP | Rezervovaná čísla bodu PBPP | PU |
| Definiční body | DEBO | OBDEBO | OBRAZY_DEF_BODU | Obrazy definičních bodů | AK |
| Adresní místa | ADRM* | BUDOBJ | BUD_OBJ | Odkazy objektů na adresy | AK |
|  |  | ADROBJ | ADRESA | Adresy | SC |

NB – nepolohopisný bodový prvek

PB – polohopisný bodový prvek

NL – nepolohopisný liniový prvek

PL – polohopisný liniový prvek

Poznámka:

NZ a NZZP jsou součástí exportu, pokud je zadáno &HNAVRHY;1. V importu nejsou.

Upozornění: Bez skupin RIZE a JPV, nelze použít data VF v plném rozsahu. Skupiny RIZE a JPV jsou nutné pro určení přirozené identifikace listiny a vztahů k nemovitostem a vlastnictví. Bez skupiny RIZE není možno identifikovat vazby jiných právních vztahů (JPV) a řízení. Pro identifikaci JPV  vztahujících se k řízením je tedy nutno exportovat spolu se skupinou JPV také skupinu RIZE.

Poznámka:

V exportu, kde je uplatněna omezující podmínka OS (oprávněný subjekt), jsou obsaženy všechny údaje nutné pro vytvoření Výpisu z katastru nemovitostí pro všechny LV, na kterých má zadaný OS spoluvlastnictví. Do bloku řízení jsou vybrána řízení typu V (vklad), Z (záznam) a OR (ostatní rozhodnutí). Podmínkou pro vytvoření LV je export skupin NEMO, JEDN, BDPA, VLST, JPVZ a RIZE.

Poznámka:

- V případě stavových dat jsou číselníky mapových listů a územních jednotek (části obcí, obce, okresy, kraje) exportovány ve vazbě na ostatní data v exportu, ostatní číselníky jsou exportovány celé.

- V případě změnových dat jsou číselníky exportovány ve vazbě na časové období, pro které jsou změny exportovány. Číselníky mapových listů a územních jednotek jsou navíc přebírány ve vazbě na ostatní data v exportu.

- Číselníky nemají historii (až na výjimky), existuje vždy pouze jeden záznam pro jeden kód, který platil v určitém období. V číselnících neexistuje minulost, data však nejsou z databáze smazána. data jsou v čase zaznamenána v intervalu platnosti od-do.

- Datové bloky a skupiny označené (*) nepodléhají historizaci.

### Seznam skupin datových bloků vydávaných jako podklad pro geometrické plány

Speciálním typem exportu je export podkladů pro geometrické plány. Export obsahuje datové skupiny: NEMO, BDPA, VLST, JPVZ, PKMP, BPEJ, GMPL, REZE.

Export je prováděn vždy k aktuálnímu datu a vždy obsahuje data potvrzených geometrických plánů. Data jsou vydávána prostřednictvím řízení „Podklady pro měření“ (PM).

Export je dán níže specifikovanými datovými skupinami a vybranými datovými bloky:

| Skupina | Datový blok |
| --- | --- |
| Jméno | Kód | Kód | Jméno | Popis |
| Nemovitosti | NEMO | PAR | PARCELY | Parcely Jsou exportovány na základě zadaných parametrů |
|  |  | BUD | BUDOVY | Budovy Jsou exportovány budovy navázané na exportované parcely |
|  |  | ZPOCHN | ZP_OCHRANY_NEM | Číselník způsobů ochrany nemovitosti |
|  |  | DRUPOZ | D_POZEMKU | Číselník druhů pozemku |
|  |  | ZPVYPO | ZP_VYUZITI_POZ | Číselník způsobů využití pozemku |
|  |  | ZDPAZE | ZDROJE_PARCEL_ZE | Číselník zdrojů parcel ZE |
|  |  | ZPURVY | ZP_URCENI_VYMERY | Číselník způsobů určení výměry |
|  |  | MAPLIS | MAPOVE_LISTY | Číselník mapových listů dle exportovaných parcel |
|  |  | KATUZE | KATASTR_UZEMI | Výběr katastrálních území dle exportovaných parcel |
|  |  | OBCE | OBCE | Výběr obcí dle exportovaných katastrálních území |
|  |  | RZO | R_ZPOCHR | Výběr způsobu ochrany k nemovitostem na základě exportovaných parcel |
|  |  | ZPVYBU | ZP_VYUZITI_BUD | Způsob využití budov |
|  |  | TYPBUD | T_BUDOV | Číselník typů budov |
|  |  | PS | PRAVA_STAVBY PRAVA_STAVBY_M | Práva stavby |
|  |  | RU | R_UCEL_NEM R_UCEL_NEM_M | Přiřazení účelu práva stavby |
|  |  | UCEL | UCEL | Číselník účelů práva stavby. |
| Bonitní díly parcel | BDPA | BDP | BONIT_DILY_PARC | Bonitní díly parcel Jsou exportovány bonitní díly na základě exportovaných parcel |
| Vlastnictví | VLST | OPSUB | OPRAV_SUBJEKTY | Oprávněné subjekty OS jsou exportovány na základě exportovaného vlastnictví |
|  |  | VLA | VLASTNICTVI | Vlastnictví Je exportováno na základě exportovaných těles (listů vlastnictví) |
|  |  | CHAROS | CHAR_OS | Číselník charakteristik oprávněných subjektů |
|  |  | TEL | TELESA | Katastrální tělesa (listy vlastnictví) Jsou exportována všechna tělesa k exportovaným parcelám |
| Jiné právní vztahy | JPVZ | JPV | JINE_PRAV_VZTAHY | Jiné právní vztahy Jsou exportovány jen na základě exportovaných parcel („k“ a „pro“) |
|  |  | TYPRAV | T_PRAVNICH_VZT | Číselník typů právních vztahů |
|  |  | RJPV | R_JPV | Vazba JPV k jinému věcnému právu |
| Prvky katastrální mapy * | PKMP | SOBR | SOURADNICE_OBRAZU | Souřadnice obrazu bodů polohopisu v mapě |
|  |  | SBP | SPOJENI_B_POLOH | Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky |
|  |  | SBM | SPOJENI_B_MAPY | Spojení bodů mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky |
|  |  | KODCHB | KODY_CHAR_Q_BODU | Číselník kódů charakteristiky kvality bodu |
|  |  | TYPSOS | T_SOURAD_SYS | Číselník typů souřadnicových systémů |
|  |  | HP | HRANICE_PARCEL | Hranice parcel |
|  |  | OP | OBRAZY_PARCEL | Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,..) |
|  |  | DPM | DALSI_PRVKY_MAPY | Další prvky mapy |
|  |  | OBBP | OBRAZY_BODU_BP | Obrazy bodů BP |
|  |  | TYPPPD | T_PRVKU_P_DAT | Číselník typů prvků prostorových dat |
|  |  | OB | OBRAZY_BUDOV | Obrazy budov |
|  |  | ZVB | ZOBRAZENI_VB | Zobrazení věcných břemen |
|  |  | POM | PRVKY_O_MAPY | Prvky orientační mapy |
|  |  | SPOM | SPOJENI_PO_MAPY | Spojení prvků orientační mapy – definuje liniové prvky |
|  |  | SPOL | BODY_POLOHOPISU SPB_SDOGEOM – sloupec PLATNA = ‚n‘ | Souřadnice polohy bodů polohopisu (měřené) |
| BPEJ | BPEJ | HBPEJ | HRANICE_BPEJ | Hranice BPEJ Jsou exportovány následující hranice BPEJ: všechny instance vybrané ohradou a současně, všechny instance, příslušející ke k.ú., přiřazeným k aktuálnímu řízení PM |
|  |  | OBPEJ | OZNACENI_BPEJ | Označení BPEJ Jsou exportovány následující označení BPEJ: všechny instance vybrané ohradou a současně, všechny instance příslušející ke k.ú., přiřazeným k aktuálnímu řízení PM |
| Geometrický plán | GMPL | ZPMZ | ZPMZ | ZPMZ Jsou exportovány všechny ZPMZ, které přísluší k aktuálnímu řízení PM |
| Rezervovaná čísla | REZE | RECI | REZ_PARCELNI_CISLA | Rezervovaná parcelní čísla Jsou exportována všechna rezervovaná parcelní čísla příslušející k aktuálnímu řízení PM |
|  |  | REZBP | REZ_PBPP | Rezervovaná čísla bodu PBPP Jsou exportována všechna rezervovaná čísla bodu PBPP příslušející k aktuálnímu řízení PM |
| Definiční body | DEBO | OBDEBO | OBRAZY_DEF_BODU | Obrazy definičních bodů |

* Datové bloky skupiny jsou exportovány na základě parametrů vybraných ohradou.

## Popis návaznosti změnových vět na základní soubor VF ISKN

Při spuštění změnového exportu je umožněno vybrat následující datové skupiny:

- Nemovitosti

- Jednotky

- Bonit. díly parcel

- Vlastnictví

- JPV

- Řízení

- Prvky kat. mapy

- BPEJ

Objekty vybrané v parametrech spuštění exportu jsou součástí dat. souboru i v případě, pokud na nich nebyla provedena změna, (jsou platné). Pro ostatní objekty vybraných datových skupin jsou exportovány jen změnové věty.

Ve změnovém exportu jsou data z tabulek následujících typů:

a) Tabulky předmětu KN podléhají principu historizace, udržuje se minulost a přítomnost.

Jde o tabulky, kde jsou informace o OS, parcelách, budovách, jednotkách, JPV, přiřazených listinách, kat. tělesech.

Aktuálnost těchto dat vyjadřují atributy datum vzniku, datum zániku, stav dat a kontext změn.

Mohou nastat následující kombinace atributů:

| Operace | Stav dat | Kontext změn | Událost |
| --- | --- | --- | --- |
| UPDATE | -1 | 1 | Objekt byl v exportovaném období změněn, původní verze objektu zanikla, nová verze vznikla. Nová verze není vzhledem k sys. datu aktuální, (záznam je v minulosti). |
|  | -1 | 3 | Objekt v exportovaném období vznikl a později byl změněn – verze není vzhledem k sys. datu aktuální, (záznam je v minulosti). |
|  | 0 | 3 | Objekt byl v exportovaném období změněn, vznikla nová verze, která vzhledem k sys. datu je aktuální. |
| DELETE | 3 | 1 | Objekt byl v exportovaném období zrušen |
| INSERT | 0 | 3 | Objekt vznikl v exportovaném období |
| LOCK | 0 | 2 | Objekty zadané ve vstupních parametrech |

Poznámka:

pro operaci UPDATE je počet vět se stejným ID  v exportovaném datovém souboru ovlivněn jednak počtem změn na objektu za exportované období a jednak vzájemným vztahem dat. položek platnost od a platnost do u exp. objektu vzhledem k exportovanému období.

Operace INSERT a DELETE mají v souboru vždy jen jeden záznam s jedním ID.

U posledního platného objektu za exportované období není uvedeno datum ukončení platnosti (datum zániku). Tato informace chybí i v případě, jestliže exportovaná verze je již aktuálně v minulosti.

Princip je demonstrován na následujícím příkladě:

Data v databázi:

ID		Verze	    StavDat  DatumVzniku 	DatumZániku	IDvzniku	IDzániku

493589708	493589708  –1 min.  11.12.1998	13.9.2002 	908105708	919198708

493589708	496755708  –1 min.  13.9.2002	   14.11.2002	   919198708	920435708

493589708	497395708  –1 min.  14.11.2002	15.11.2002	920435708	920595708

493589708	497455708  –1 min.  15.11.2002	10.3.2003	   920595708	922200708

493589708	497814708   0 přít. 10.3.2003			          922200708

Dat. struktura změn. exportů: ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30

Změnový export od do: 10.12.1998 - 12.12.1998

493589708;-1;"11.12.1998";"";3;908105708;919198708

Změnový export od do: 10.12.1998 - 14.9.2002

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";3;908105708;919198708

493589708;-1;"13.09.2002";"";3;919198708;920435708

Změnový export od do: 10.9.2002 - 14.9.2002

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";1;908105708;919198708

493589708;-1;"13.09.2002";"";3;919198708;920435708

Změnový export od do: 10.9.2002 - 16.11.2002

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002";1;908105708;919198708

493589708;-1;"13.09.2002";"14.11.2002";3;919198708;920435708

493589708;-1;"14.11.2002";"15.11.2002";3;920435708;920595708

493589708;-1;"15.11.2002";"";3;920595708;922200708

Změnový export od do: 9.3.2003 - 12.3.2003

493589708;-1;"15.11.2002";"10.03.2003";1;920595708;922200708

493589708;0;"10.03.2003";"";3;922200708

Změnový export od do: 10.12.1998	12.3.2003

493589708;-1;"11.12.1998";"13.09.2002;3;908105708;919198708

493589708;-1;"13.09.2002";"14.11.2002;3;919198708;920435708

493589708;-1;"14.11.2002";"15.11.2002;3;920435708;920595708

493589708;-1;"15.11.2002";"10.03.2003;3;920595708;922200708

493589708;0;"10.03.2003";"";3;922200708

Poznámka:

Kromě výše popsaných principů jsou OS součástí exportu změn i v případech, kdy u nich za exportované období nedošlo ke vzniku, zániku či změně. Jedná se o následující případy:

a) vlastnictví - potom součástí exportu jsou OS, na které je ve vlastnictví vazba. 
b) JPV - potom součástí exportu jsou OS, na které je v JPV vazba JPV pro a k tíži. 
c) SJM - potom součástí exportu jsou partneři SJM, na které je ze SJM vazba.

b) Tabulky nepodléhající principu historizace (týká se skupiny RIZENI) - jsou zvláštním případem změnového exportu. Exportují se ta řízení Z a V, která jsou zplatněna, přičemž datum zplatnění je v zadaném  intervalu vstupních parametrů „Platnost od“ – „Platnost do“ nebo v tomto časovém  intervalu došlo k uzavření řízení. Na exportovaná řízení navazují: vazba řízení – k.ú., objekty řízení, předměty říz., účast. říz., adresy, listiny, vazba na další údaje listin, typy účastníků řízení a denormalizovaná data o obeslání účastníků.

Pro přiřazení listin k nemovitostem, vlastnictví a JPV platí, že budou exportovány jen ty záznamy, kde datum vzniku či zániku spadá do zadaného  intervalu vstupních parametrů.

Současně se budou exportovat číselníky bloku Řízení, u kterých došlo v zadaném časovém intervalu ke změně. Číselníky: další údaje listin, typy listin, typy předmětů řízení, typy řízení, typy účastníků.

c) Tabulky nepodléhají principu historizace (týká se skupin GMPL a REZE), udržuje se aktuální stav.

V těchto tabulkách jsou informace o geometrických plánech – skupina GMPL a rezervovaných číslech – skupina REZE.

Tyto informace nelze exportovat pomocí změnových vět.

d) Export číselníků - exportují se jen data, jejichž platnost byla započata nebo ukončena v zadaném intervalu vstupních parametrů „Platnost od“ – „Platnost do“.

Závěr:

Konzistence dat je zaručena pro exportované datové bloky, které je možné vybrat pro změnový export. Doporučujeme, aby intervaly exportů na sebe navazovaly včetně časového údaje (hh.min).

## Seznam datových bloků pro import

Tato kapitola obsahuje seznam datových bloků, jejichž data se importují v rámci importu výměnného formátu ISKN do tabulek systému ISKN.

| Datový blok |
| --- |
| Kód | Jméno | Popis |
| PAR | PARCELY | Parcely |
| BUD | BUDOVY | Budovy |
| TEL | TELESA | Katastrální tělesa (Listy vlastnictví) |
| RZO | R_ZPOCHR | Přiřazení způsobu ochrany k nemovitostem. |
| BDP | BONIT_DILY_PARC | Přiřazení kódů BPEJ k parcelám |
| SOBR | SOURADNICE_OBRAZU | Souřadnice obrazu bodů polohopisu v mapě |
| SBP | SPOJENI_B_POLOH | Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky |
| SBM | SPOJENI_B_MAPY | Spojení bodů mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky |
| HP | HRANICE_PARCEL | Hranice parcel |
| OP | OBRAZY_PARCEL | Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,..) |
| OB | OBRAZY_BUDOV | Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy) |
| DPM | DALSI_PRVKY_MAPY | Další prvky mapy |
| OBBP | OBRAZY_BODU_BP | Obrazy bodů BP |
| HBPEJ | HRANICE_BPEJ | Hranice BPEJ |
| OBPEJ | OZNACENI_BPEJ | Označení BPEJ |
| SPOL | SOURADNICE_POLOHY | Souřadnice polohy bodů polohopisu (měřené) |
| SRST | SROVNAVACI_SESTAVENI | Srovnávací sestavení parcel (pouze pro obnovu operátu - řízení OO) |
| ZPMZ | ZPMZ | Hlavičky ZPMZ |
| ZVB | ZOBRAZENI_VB | Zobrazení věcných břemen |
| NZ | NAVRHY_ZMEN_KM | Hlavičky geometrických plánů a ostatních změn KM. |
| NZU | NZ_UCEL | Účely návrhu změny |
| NZML | NZ_ML | Mapové listy návrhu změny |

### Poznámky k importu datových bloků

Bloky obsahující sloupec PRIZNAK_KONTEXTU se importují na základě jeho hodnoty:

- PRIZNAK_KONTEXTU = 3 .. vzniká návrh změny N = nový .. může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku)

- PRIZNAK_KONTEXTU = 1 .. vzniká návrh změny Z = zrušit .. musí být použito původní ID

- PRIZNAK_KONTEXTU = 1 + 3 (dvojice řádků se stejným ID) .. vzniká návrh změny A = aktualizovat .. musí být použito původní ID

- PRIZNAK_KONTEXTU = 2 .. vzniká návrh změny - = zachovat .. musí být použito původní ID

Jiné hodnoty (kombinace hodnot pro více řádků se stejným ID) případně nevyplnění sloupce PRIZNAK_KONTEXTU jsou při importu nepřípustné.

Poznámka: podmínkou pro vytvoření nové parcely je rezervace jejího čísla a podlomení v ISKN.

Při importu bloků HP, OP, OB, DPM, OBBP, HBPEJ, OBPEJ (prvky katastrální mapy) musejí být splněny podmínky vyplývající z vlastností prvků mapy a přirozené geometrické podmínky:

- textové prvky musejí mít vyplněny souřadnice X,Y (texty jsou vždy nepolohopisné prvky), text, úhel, velikost a justifikaci, nesmějí naopak existovat navázané záznamy v blocích SBP, SBM,

- značky musejí mít vyplněnu vazbu na bod polohopisu (polohopisné značky) nebo souřadnice X,Y (nepolohopisné značky), úhel a velikost, nesmějí naopak existovat navázané záznamy v blocích SBP, SBM,

- liniové prvky - musejí existovat navázané záznamy v blocích SBP (polohopisné prvky), SBM (nepolohopisné prvky), jejich počet musí být aspoň dva body (pro lomenou čáru a křivku), právě tři body pro oblouk a kružnici danou třemi body, právě jeden bod pro kružnici danou středem a poloměrem,

- hodnota sloupce TYPPPD_KOD musí být v souladu s obsahem bloku TYPPPD (Číselník typů prvků prostorových dat),

Při importu prvků katastrální mapy se připouští pouze PRIZNAK_KONTEXTU = 3 (nový prvek) a PRIZNAK_KONTEXTU = 1 (rušený prvek).

Při rušení liniového prvku musejí být zrušeny také všechny navázané záznamy v blocích SBP a SBM, jinak řečeno s liniovým prvkem a navázanými záznamy v blocích SBP a SBM je nutno zacházet jako s "jedním prvkem".

Bloky SOBR a SPOL neobsahují sloupec PRIZNAK_KONTEXTU, import se provádí na základě hodnoty sloupce STAV_DAT:

- STAV_DAT = 2 .. vzniká nový bod polohopisu ve stavu Pořizován, podmínkou je přiřazení jeho ZPMZ (sloupce KATUZE_KOD a CISLO_ZPMZ), může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku),

- STAV_DAT = 0 .. použití bodu existujícího v databázi, přiřazeni ZPMZ není nutné (importem nedochází ke změně v databázi), může být použito libovolné ID (unikátnost v rámci bloku) - při importu se provádí spárování s databází na základě přirozené identifikace bodu polohopisu (sloupce KATUZE_KOD + CISLO_ZPMZ + CISLO_TL + CISLO_BODU)

Jiné hodnoty případně nevyplnění sloupce STAV_DAT jsou při importu nepřípustné.

Blok SRST (srovnávací sestavení parcel) lze požít pouze pro řízení OO (obnova operátu).

### Seznam datových bloků pro import geometrických plánů a pozemkových úprav

ISKN umožňuje import geometrických plánů (dále jen „GP) a pozemkových úprav (dále jen „PÚ“) prostřednictvím NVF, přičemž import musí splňovat následující náležitosti:

Hlavičkové informace

Datový soubor určený pro import obsahuje následující řádky:

&HVYTVORENO;"Datum a čas vytvoření NVF souboru"

&HPUVOD;"Identifikace původu NVF souboru - např. jméno firmy a číslo zakázky"

&HJMENO;"Jméno osoby, která NVF soubor vytvořila"

Kódová stránka

V hlavičce výměnného formátu nesmí být uvedena jiná kódová stránka než WE8ISO8859P2 (&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2").

Informace o záznamech podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“)

Pro uložení informace o použitých reservovaných číslech ZPMZ (tj. těch ZPMZ, která byla pro daný GP rezervována - většinou bude právě jedno) bude použit blok ZPMZ.

Aplikace je upravena tak, aby tento blok importovala a prováděla následující kontrolu: každé ZPMZ z bloku ZPMZ v importovaném souboru musí být přiřazeno k jednomu z řízení OO, OR, PGP nebo PUP. V rámci těchto řízení se ručně zadá pomocí příslušných modulů aplikace ISKN pro GP přiřazení čísel ZPMZ, které jsou již reservována, a čísla plánu (číslo složené z čísla ZPMZ, zakázky zhotovitele a dvojčíslí roku). Pokud aspoň jedno ZPMZ nebude přiřazeno, nebude import úspěšný.

Seznam datových bloků na vstupu do ISKN pro GP i PÚ

Seznam obsahuje datové bloky importované pro GP a PU. Datové bloky ZPMZ, NZ, NZU a NZML nejsou povinné, jejich absence v importovaném souboru nezpůsobí chybu.

| Datový blok |
| --- |
| Kód | Jméno | Popis |
| PAR | PARCELY | Parcely |
| BUD | BUDOVY | Budovy |
| RZO | R_ZPOCHR | Přiřazení způsobu ochrany k nemovitostem. |
| BDP | BONIT_DILY_PARC | Přiřazení kódů BPEJ k parcelám |
| SOBR | SOURADNICE_OBRAZU | Souřadnice obrazů bodů polohopisu v mapě |
| SBP | SPOJENI_B_POLOH | Spojení bodů polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky |
| SBM | SPOJENI_B_MAPY | Spojení bodů mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky |
| HP | HRANICE_PARCEL | Hranice parcel |
| OP | OBRAZY_PARCEL | Obrazy parcel (parcelní číslo, značka druhu pozemku,..) |
| OB | OBRAZY_BUDOV | Obrazy budov (obvod budovy, značka druhu budovy) |
| DPM | DALSI_PRVKY_MAPY | Další prvky mapy |
| OBBP | OBRAZY_BODU_BP | Obrazy bodů BP |
| ZPMZ | ZPMZ | Hlavičky ZPMZ |
| ZVB | ZOBRAZENI_VB | Zobrazení věcných břemen |
| NZ | NAVRHY_ZMEN_KM | Hlavičky geometrických plánů a ostatních změn KM. |
| NZU | NZ_UCEL | Účely návrhu změny |
| NZML | NZ_ML | Mapové listy návrhu změny |

# Grafické znázornění vazeb mezi tabulkami vlastního předmětu katastru nemovitostí

Poznámka: V následujících schématech jsou jednotlivé názvy objektů uvozeny prefixem XX_ (kde XX je buď AK, PA nebo SC). To je z toho důvodu, že schémata byla převzata z datového modelu v Oracle Designeru, kde jednotlivé objekty mají tyto prefixy.

Poznámka: Grafické znázornění vazeb obsahuje pouze nejdůležitější vazby.

# Detailní popis datových bloků výměnného formátu ISKN

NEMOVITOSTI

NEMO

Jméno: PARCELY

Kód: PAR

Popis:

Tabulka obsahuje parcely evidované v ISKN.

Parcela je jednoznačně identifikována unikátním klíčem, který je složen z následujících sloupců: KATUZE_KOD, DRUH_CISLOVANI_PAR, KMENOVE_CISLO_PAR, PODDELENI_CISLA_PAR, ZDPAZE_KOD, KATUZE_KOD_PUV, DIL_PARCELY. To je vyjádřeno unikátním klíčem PAR_UK.

Poznámka: využitím sloupců PAR_ID1 a PAR_ID2 datového bloku HP (hranice parcel) lze získat k dané parcele seznam okolních parcel.

Poznámka: sloupec PRIZNAK_KONTEXTU má smysl pouze u změnových vět, může nabývat následujících hodnot: 1 – zrušení záznamu, 2 – změna záznamu, 3 – nový záznam.

Poznámka: sloupec PAR_TYPE obsahuje údaj o typu parcely: PKN – parcela KN, PZE – parcela ZE.

Poznámka: sloupec TYP_PARCELY obsahuje informace o typu parcely v ZE. U parcel se skupinovým číslem 3-9 určuje typ parcely, který je evidován v ZE: 1 – celá parcela, 3 – parcela nebo díl parcely bez výměry, 4 – skupina parcel.

Poznámka: sloupec DATUM_VZNIKU/ZANIKU obsahuje údaj o období, ve kterém měl prvek (např. parcela) uvedené hodnoty.

Poznámka: sloupec RIZENI_ID_VZNIKU/ZANIKU obsahuje informace o řízení (V či Z), ve kterém se tyto údaje zapsaly/zrušily.

Poznámka: V entitě PARCELY jsou zapsány jednotlivé díly jedné parcely, přičemž hodnota PAR_ID odkazuje na ID parcely jako celek, jejíž jsou díly součástí. Výměra v tomto záznamu odpovídá součtu výměr jednotlivých dílů. Neexistuje-li žádný díl parcely, existuje pouze jeden záznam s nevyplněným PAR_ID.

Poznámka: je-li vyplněn sloupec PKN_ID, pak obsahuje generovaný identifikátor parcely katastru nemovitostí, která není zapsána na listu vlastnictví (identifikace parcely ve zjednodušené evidenci sloučená v půdních celcích)

Poznámka: Na parcelu lze zapsat maximálně jednu budovu (jedno BUD_ID). Evidují se pouze budovy, které jsou nadzemní stavbou. V případě, že budova spočívá zčásti na jiné budově, eviduje se i příslušné věcné břemeno. Budova na budově nepřipadá v úvahu, náš právní řád nepřipouští horizontální dělení staveb. Naopak váže-li se budova na více parcel, je ID_BUDOVY naplněno ve všech těchto parcelách.

Poznámka: V katastru nemovitostí jsou evidovány parcely (tzv. větší půdní celky), které jsou složeny z více parcel různých vlastníků evidovaných zjednodušeným způsobem. Tyto „větší půdní celky“ nejsou evidovány na LV.

+BR

+1/CR

Pokud existují dvě nebo více parcel v jednom katastrálním území seshodnými hodnotami sloupců KATUZE_KOD_PUV, ZDPAZE_KOD, DRUH_CISLOVANI_PAR a KMENOVE_CISLO_PAR, musí mít všechny neprázdný sloupec PODDELENI_CISLA_PAR.

+2/CR

Nemůže existovat právě jeden díl parcely.

+3/CR

Součet výměr dílů parcely se rovná výměře parcely

+4/UR

Pokud existují díly parcely, nemá tabulka parcely vazby na jiný právní

vztah a vlastnictví.

+5/RI

Kombinace způsobu využití parcely a druhu pozemku musí být platná.

+6/CR

Parcely ZE jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

+7/CR

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+8/CR

Součet výměr parcel v řízení = 0. Varování.

+9/CR

Pokud existují díly parcely na různých LV, nesmí existovat více než jeden bonitní díl této parcely. Varování.

+10/CR

Pokud řízení zplatňuje parcelu a v budoucnosti je obraz této parcely, musí tato budoucnost být také zplatňovaná.

+11/CR

Parcely ZE musí mít prázdné sloupce DRUPOZ_KOD, ZPVYPA_KOD, ZPURVY_KOD a MAPLIS_KOD.

+12/CR

Parcely ZE nesmí mít způsob ochrany.

+13/CR

Při rušení nemovitosti plombované jiným řízením varování.

+14/CR

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [parcely].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PKN_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely]. Odkaz na parcelu KN,

která leží „nad“ parcelou ZE.

PAR_TYPE                       ANO  VARCHAR2  10     D-PAR TYPE                 Typy parcel.

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

KATUZE_KOD_PUV                 NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

DRUH_CISLOVANI_PAR             ANO  NUMBER    1.0    D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL    Druh číslování parcel.

KMENOVE_CISLO_PAR              ANO  NUMBER    5      D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY    Kmenové parcelní číslo.

ZDPAZE_KOD                     NE   NUMBER    1.0    D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD     Zdroj evidence parcel v ZE.

PODDELENI_CISLA_PAR            NE   NUMBER    3      D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY  Poddělení čísla parcely.

DIL_PARCELY                    NE   NUMBER    1      D-ČÍSLO DÍLU PARCELY       Číslo dílu parcely

MAPLIS_KOD                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

mapového listu.

ZPURVY_KOD                     NE   NUMBER    1.0    D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY    Kód způsobu určení výměry.

DRUPOZ_KOD                     NE   NUMBER    2.0    D-DRUH POZEMKU KÓD         Kód druhu pozemku.

ZPVYPA_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Specifikace využití  pozemku v

rámci druhu pozemku.

TYP_PARCELY                    NE   NUMBER    1.0    D-TYP PARCELY              Typ parcely.

VYMERA_PARCELY                 ANO  NUMBER    9.0    D-VÝMĚRA                   Výměra parcely v metrech

čtverečních.

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

DEFINICNI_BOD_PAR              NE   VARCHAR2  100    D-GEOMETRIE BOD            Definiční bod parcely.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované

číslo tělesa.

PAR_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

parcely (vyplňuje se u dílů),

odkaz na parcelu, jejíž součástí

je tento díl.

BUD_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

budovy

IDENT_BUD                      ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Parcela identifikuje budovu

SOUCASTI                       ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Příznak - Budova je součástí

pozemku

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

IDENT_PS                       ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Parcela identifikuje právo stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

PAR_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

PAR_UK                               KATUZE_KOD

DRUH_CISLOVANI_PAR

KMENOVE_CISLO_PAR

PODDELENI_CISLA_PAR

ZDPAZE_KOD

KATUZE_KOD_PUV

DIL_PARCELY

Cizí klíče:                          Sloupce:

PAR_FK1                              DRUPOZ_KOD                         na tab. D_POZEMKU

PAR_FK2                              KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

PAR_FK3                              KATUZE_KOD_PUV                     na tab. KATASTR_UZEMI

PAR_FK4                              MAPLIS_KOD                         na tab. MAPOVE_LISTY

PAR_FK5                              ZDPAZE_KOD                         na tab. ZDROJE_PARCEL_ZE

PAR_FK6                              TEL_ID                             na tab. TELESA

PAR_FK7                              ZPURVY_KOD                         na tab. ZP_URCENI_VYMERY

PAR_FK8                              ZPVYPA_KOD                         na tab. ZP_VYUZITI_POZ

PAR_FK9                              PKN_ID                             na tab. PARCELY

PAR_FK10							   RIZENI_ID_VZNIKU				    na tab. RIZENI

PAR_FK12                             PAR_ID                             na tab. PARCELY

PAR_FK13                             BUD_ID                             na tab. BUDOVY

PAR_FK14                             PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: BUDOVY

Kód: BUD

Popis:

Tabulka obsahuje stavby evidované v ISKN.

Problém více čísel popisných u jedné budovy je řešen entitou Část budovy. Jednoznačná identifikace budovy bude zajištěna interním UID.

Pokud je budova rozčleněna na jednotky, může být součástí entity popis a zobrazení rozmístění jednotek.

Právní vztahy ke společným částem budovy jsou vztaženy k budově.

Poznámka: Na parcelu lze zapsat maximálně jednu budovu (jedno BUD_ID). Evidují se pouze budovy, které jsou nadzemní stavbou. V případě, že budova spočívá zčásti na jiné budově, eviduje se i příslušné věcné břemeno. Budova na budově nepřipadá v úvahu, náš právní řád nepřipouští horizontální dělení staveb. Naopak váže-li se budova na více parcel, je ID_BUDOVY naplněno ve všech těchto parcelách.

Poznámka: Entita CASTI_BUDOV je naplněna pouze tehdy, pokud existují alespoň 2 části budov k příslušné budově. V entitě BUDOVA je pak uloženo libovolné z těchto čísel domovních.

Poznámka: Budova na cizím pozemku má jiné TEL_ID než parcela, na které leží.

+BR

+1/UT

Při změně stavu dat v tabulce Budova je nutné shodným způsobem změnit stav dat v příslušných výskytech instancí v tabulce Část budovy.

+2/DT

Při zrušení instance v tabulce Budova je nutné zrušit výskyt příslušných instancí v tabulce Části budovy_B. (Cascade delete)

+3/

Povinnost vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI  je dána hodnotou sloupce ZADANI_CD v číselníku T_BUDOV. Hodnota ‚a' sloupce ZADANI_CD znamená povinné vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI, hodnota ‚n' znamená zákaz vyplnění sloupce CISLO_DOMOVNI a hodnota NULL znamená nepovinné zadání hodnoty sloupce CISLO_DOMOVNI.

+4/

Budova musí být vázána alespoň na jednu parcelu.

+5/

Pro každou budovu existuje právě jedna parcela, která ji identifikuje. (tj. v tabulce PARCELY je jeden záznam s BUD_ID odkazujícím na danou budovu a IDENT_BUD=ANO)

+6/

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+7/

Existují-li jednotky k budově, potom je součet jejich podílů na společných prostorách roven jedné.

+8/

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [budovy].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPBUD_KOD                     ANO  NUMBER    1.0    D-TYP BUDOVY KÓD           Typ stavby.

CAOBCE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-ČÁST OBCE KÓD            Kód části obce.

CISLO_DOMOVNI                  NE   NUMBER    4.0    D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID  Číslo popisné nebo

číslo evidenční.

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

ZPVYBU_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Specifikace využití  budovy.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[tělesa].

DOCASNA_STAVBA                 NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Identifikátor dočasné stavby

JE_SOUCASTI                    NE   VARCHAR2  1      D-STAVBA_SOUCASTI          Indikátor stavby, je-li součástí

pozemku

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

BUD_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

BUD_FK1                              CAOBCE_KOD                         na tab. CASTI_OBCI

BUD_FK2                              TYPBUD_KOD                         na tab. T_BUDOV

BUD_FK3                              RIZENI_ID_VZNIKU                   na tab. RIZENI

BUD_FK5                              ZPVYBU_KOD                         na tab. ZP_VYUZITI_BUD

BUD_FK6                              TEL_ID                             na tab. TELESA

BUD_FK7                              PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: CASTI_BUDOV

Kód: CABU

Popis:

Tabulka obsahuje části budov označené čísly popisnými.

Poznámka: Propojení entity JEDNOTKY a CASTI_BUDOV je pouze přes položku BUD_ID. Tzn. k jednotce existuje 1:N CASTI_BUDOV, přičemž číslo domovní konkrétní části budovy je uloženo v položce CISLO_JEDNOTKY.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

STAV_DAT                       ANO  NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

BUD_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

TYPBUD_KOD                     ANO  NUMBER    1.0    D-TYP BUDOVY KÓD           Typ stavby.

CISLO_DOMOVNI                  ANO  NUMBER    4.0    D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID  Číslo popisné nebo číslo

evidenční.

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

Primární klíč:                          Sloupce:

AK_CB_PK                                BUD_ID

TYPBUD_KOD

CISLO_DOMOVNI

Cizí klíče:                             Sloupce:

AK_CB_FK1                               BUD_ID                             na tab. AK_BUDOVY

AK_CB_FK2                               TYPBUD_KOD                         na tab. SC_T_BUDOV

Jméno: ZP_OCHRANY_NEM

Kód: ZPOCHN

Popis:

Centrálně spravovaný číselník obsahuje vybrané způsoby ochrany nemovitosti z oblasti ochrany přírody, kultury nebo zdravotnictví a umístnění geodetického bodu na parcele, které jsou obsaženy v číselníku typů ochrany nemovitosti.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITO  Kód způsobu ochrany nemovitosti

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název způsobu ochrany.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

POZEMEK                        ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Povolení použít způsob ochrany u

pozemku.

BUDOVA                         ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Povolení použít způsob ochrany u

budovy.

JEDNOTKA                       ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Povolení použít způsob ochrany u

jednotky.

NEMOCHR                        NE   NUMBER    3.0                               Ochrana nemovitosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPOCHN_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: D_POZEMKU

Kód: DRUPOZ

Popis:

Centrálně spravovaný číselník DRUH POZEMKU.

TYPPPD_KOD obsahuje kód značky, která má být použita pro vyjádření kultury v digitální mapě.

ZEMEDELSKA_KULTURA vyjadřuje, zda se jedná o zemědělské druhy pozemku.

STAVEBNI_PARCELA vyjadřuje, zda se jedná o stavební parcelu

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-DRUH POZEMKU KÓD         Kód druhu pozemku.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název druhu pozemku.

ZEMEDELSKA_KULTURA             ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Zemědělská kultura.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

TYPPPD_KOD                     NE   NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH   Kód typu prvku prostorových dat.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  9      D-ZKRATKA9

STAVEBNI_PARCELA               ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Stavební parcela

Primární klíč:                       Sloupce:

DRUPOZ_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

DRUPOZ_FK1                           TYPPPD_KOD                         na tab.T_PRVKU_P_DAT

Jméno: ZP_VYUZITI_POZ

Kód: ZPVYPO

Popis:

Centrálně spravovaný číselník definuje pro parcelu druh způsobu využití pozemku v rámci druhu pozemku.

TYPPPD_KOD obsahuje kód značky, která má být použita v digitální mapě v závislosti na využití pozemku.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Kód způsobu využití parcel.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název způsobu využití parcel.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

TYPPPD_KOD                     NE   NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH   Kód typu prvku prostorových dat.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  16     D-ZKRATKA16

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPVYPO_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

ZPVYPO_FK1                           TYPPPD_KOD                         na tab. T_PRVKU_P_DAT

Jméno: ZDROJE_PARCEL_ZE

Kód: ZDPAZE

Popis:

Centrálně spravovaný číselník, popisuje zdroj evidence parcel v půdních celcích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou evidovány zjednodušeným způsobem. Odpovídá druhu číslování parcel 3, 4, 6 s tím, že rozlišení na stavební a pozemkové parcely je dáno druhem číslování parcel.

Současný stav číselníku:

3       Parcela evidence nemovitostí, která v terénu zanikla

4       Parcela BPK

6       Přídělový plán nebo jiný podklad

Poznámka: Kódy 5 a 7 chybí, protože jsou řešeny kombinací sloupce Druh číslování parcel v tabulce Parcela a sloupce Kód v tabulce Zdroj parcely ZE.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    1.0    D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD     Kód zdroje parcel ZE.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název zdroje parcely ZE.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  2      D-ZKRATKA2

Primární klíč:                       Sloupce:

ZDPAZE_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: ZP_URCENI_VYMERY

Kód: ZPURVY

Popis:

Centrálně spravovaný číselník vyjadřuje způsob určení výměry parcely KN.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    1.0    D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY    Kód způsobu určení výměry.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Popis způsobu určení výměry.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPURVY_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: T_BUDOV

Kód: TYPBUD

Popis:

Centrálně spravovaný číselník popisující typy budov. (Ve výměnném formátu KN 2000 byl reprezentovaný poslední cifrou způsobu využití nemovitostí pro druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří.)

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    1.0    D-TYP BUDOVY KÓD           Kód typu budovy.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu budovy.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZADANI_CD                      ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Určení povinnosti zadání čísla

domovního.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  9      D-ZKRATKA9

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPBUD_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: MAPOVE_LISTY

Kód: MAPLIS

Popis:

Centrálně spravovaný číselník mapových listů katastrálních map.

Označení mapového listu obsahuje znakový řetězec, který jednoznačně určuje mapový list mapy velkého měřítka.

Pro S-JTSK se skládá z názvu ML 1:50000 a z čísla listu. Číslo listu se liší podle měřítka.

Příklad: BRUNTÁL 0-9/31

Pro Sv. Štěpán a Gustenberg se skládá z označení sektoru, sloupce, vrstvy a listu. Označení listu se liší podle měřítka.

Příklad: Z.S. III,21,be

Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na PARCELY.MAPLIS_KOD.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[mapového listu].

OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU        ANO  VARCHAR2  100                               Označení mapového listu.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

MAPA                           NE   VARCHAR2  5                                 Mapa.

Primární klíč:                       Sloupce:

MAPLIS_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

MAPLIS_UK                            OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: KATASTR_UZEMI

Kód: KATUZE

Popis:

Centrálně spravovaný číselník všech katastrálních území (číselník obsahuje existující i zrušená k.ú.). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na PAR.KATUZE_KOD, PAR.KATUZE_KOD_PUV, TEL.KATUZE_KOD, RIZKU.KATUZE_KOD, SOBR.KATUZE_KOD, HBPEJ.KATUZE_KOD, OBPEJ.KATUZE_KOD, ZPMZ.KATUZE_KOD, NZZP.ZPMZ_KATUZE_KOD, SPOL.KATUZE_KOD, REZE.KATUZE_KOD, RECI.KATUZE_KOD, DOCI.KATUZE_KOD, DOHICI.KATUZE_KOD

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území

OBCE_KOD                       ANO  NUMBER    6.0    D-OBEC KÓD                 Kód obce.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  48     D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NÁZEV  Název katastrálního území.

PLATNOST_OD                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

CISLO                          NE   NUMBER    3.0    D-PRACOVNÍ ČÍSLO K.Ú.      Pracovní číslo katastrálního

území.

CISELNA_RADA                   ANO  NUMBER    1.0    D-ČÍSELNÁ ŘADA             Označení číselné řady

Primární klíč:                       Sloupce:

KATUZE_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

KATUZE_FK1                           OBCE_KOD                           na tab. OBCE

Jméno: OBCE

Kód: OBCE

Popis:

centrálně spravovaný číselník všech obcí v ČR (existujících i zaniklých). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na KATUZE.OBCE_KOD, CASOBC.OBCE_KOD

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    6.0    D-OBEC KÓD                 Kód obce.

OKRESY_KOD                     ANO  NUMBER    4.0    D-OKRES KÓD                Kód okresu.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  48     D-OBEC NÁZEV               Název obce.

PLATNOST_OD                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

OBCE_PK                              KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

OBCE_FK1                             OKRESY_KOD                         na tab. OKRESY

Jméno: CASTI_OBCI

Kód: CASOBC

Popis:

Centrálně spravovaný číselník všech částí obcí v ČR (existujících i zaniklých).

Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na BUD.CAOBCE_KOD.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    6.0    D-ČÁST OBCE KÓD            Kód části obce.

OBCE_KOD                       ANO  NUMBER    6.0    D-OBEC KÓD                 Kód obce.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  48     D-ČÁST OBCE NÁZEV          Název části obce.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

CAOBCE_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

CASOBC_FK1                           OBCE_KOD                           na tab. OBCE

Jméno: OKRESY

Kód: OKRESY

Popis:

centrálně spravovaný číselník všech okresů v ČR (existujících i zaniklých). Exportovaný datový blok obsahuje pouze vázané věty na OBCE.OKRESY_KOD.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    4.0    D-OKRES KÓD                Kód okresu.

KRAJE_KOD                      ANO  NUMBER    2.0    D-KRAJ KÓD                 Kód kraje.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  32     D-OKRES NÁZEV              Název okresu.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

NUTS4                          ANO  VARCHAR2  6      D-NUTS4                    Nuts4

NKRAJE_KOD                     ANO  NUMBER    3.0    D-NOVÝ KRAJ KÓD            Kód nového kraje.

Primární klíč:                       Sloupce:

OKRESY_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

OKRESY_UK1                           NAZEV

Cizí klíče:                          Sloupce:

OKRESY_FK1                           KRAJE_KOD                          na tab. KRAJE

OKRESY_FK2                           NKRAJE_KOD                         na tab. NKRAJE

Jméno: KRAJE

Kód: KRAJE

Popis:

centrálně spravovaný číselník bývalých krajů. Kód kraje tvoří první dvě čísla z kódu okresu.

Poznámka: Jedná se o externí číselník (není v kompetenci ČÚZK).

Sloupce:                       Pov?:Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-KRAJ KÓD                 Kód kraje.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  20     D-NÁZEV KRÁTKÝ             Název kraje.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                          Sloupce:

SC_KRAJE_PK                             KOD

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

Jméno: NOVE_KRAJE

Kód: NKRAJE

Popis:

Číselník nových krajů.

Sloupce:                       Pov?:Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    3.0    D-NOVÝ KRAJ KÓD            Kód nového kraje.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  32                                Název kraje.
NUTS3                          ANO  VARCHAR2  5      D-NUTS3                    Nuts3

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                          Sloupce:

NOVE_KRAJE_PK                           KOD

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

Jméno: R_ZPOCHR

Kód: RZO

Popis:

Vazební tabulka přiřazující způsob ochrany nemovitosti ke konkrétní parcele, budově, jednotce nebo právu stavby.

+1/CR

Způsoby ochrany parcel jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

+2/CR

Nemovitosti mohou mít jen takové způsoby ochrany, které jsou pro ně povoleny.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[r_zpochr].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE  NUMBER    1.0     D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE  NUMBER    30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

ZPOCHR_KOD                     ANO  NUMBER   4.0     D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITO  Způsob ochrany nemovitosti

PAR_ID                         NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BUD_ID                         NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

JED_ID                         NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jednotky].

PS_ID                          NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

RZO_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

RZO_FK1                              ZPOCHR_KOD                         na tab. ZP_OCHRANY_NEM

RZO_FK2                              PAR_ID                             na tab. PARCELY

RZO_FK3                              BUD_ID                             na tab. BUDOVY

RZO_FK4                              JED_ID                             na tab. JEDNOTKY

RZO_FK5                              PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: ZP_VYUZITI_BUD

Kód: ZPVYBU

Popis:

centrálně spravovaný číselník, který definuje pro budovu způsob využití.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Kód způsobu využití budovy.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název způsobu využití budovy.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  8      D-ZKRATKA8

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPVYBU_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: PRAVA_STAVBY

Kód: PS

Popis:

Tabulka obsahuje práva staveb evidovaných v ISKN.

Datový blok PS je plněn dle exportovaných těles – blok TEL.

Současně se při výběru dat bloku PS uplatňuje standardní časová podmínka. Pro stavový export jsou exportována platná data „K datu“, pro změnový export jsou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu „Datum od – Datum do“.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo práva

stavby

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému

PRIZNAK_KONTEXTU               NE  NUMBER     1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE  NUMBER    30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

řízení

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

řízení

DATUM_PRIJETI                  ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum přijetí záznamu

TEL_ID                         NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

tělesa

DATUM_UKONCENI                 ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Obsahuje datum ukončení

platnosti záznamu

Primární klíč:                       Sloupce:

PS_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

PS_FK1                               TEL_ID                             na tab. TELESA

Jméno: R_UCEL_NEM

Kód: RU

Popis:

Datový blok obsahuje přiřazení účelu práva stavby.

Datový blok RU je plněn dle exportovaných práv stavby – blok PS.

Současně se bude při výběru dat bloku RU uplatňovat standardní časová podmínka. Pro stavový export budou exportována platná data „K datu“, pro změnový export budou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu „Datum od – Datum do“.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo práva

stavby

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               ANO  NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

řízení

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

řízení

PS_ID                          ANO  NUMBER   30.0    D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

UCEL_KOD                       ANO  NUMBER    2.0    D-KÓD ÚČELU PRÁVA STAVDY   Kód účelu práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

RU_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

RU_FK1                               PS_ID                             na tab. PRAVA_STAVBY

RU_FK2                               UCEL_KOD                          na tab. UCEL

Jméno: UCEL

Kód: UCEL

Popis:

Datový blok obsahuje přiřazení účelu práva stavby.

Datový blok RU je plněn dle exportovaných práv stavby – blok PS.

Současně se bude při výběru dat bloku RU uplatňovat standardní časová podmínka. Pro stavový export budou exportována platná data „K datu“, pro změnový export budou exportována změnová data (vznik, zánik) z intervalu „Datum od – Datum do“.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-KÓD ÚČELU PRÁVA STAVBY   Kód účelu práva stavby

NAZEV                          ANO  VARCHAR    60    D-NÁZEV DLOUHÝ             Název účelu práva stavby

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti

Primární klíč:                       Sloupce:

UCEL_PK                              KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

JEDNOTKY

JEDN

Jméno: JEDNOTKY

Kód: JED

Popis:

Tabulka obsahuje jednotky evidované v ISKN.

Poznámka k jednoznačné identifikaci jednotky:

Jednotka musí být v budově označena jednoznačně, tzn. nejlépe očíslováním, ale zákon umožňuje identifikaci jednotek popisem jejich umístění v budově. Dále je třeba počítat s možností, že v budově s více čísly popisnými jsou jednotky číslovány odděleně pro každé číslo popisné. Jednotka je pak jednoznačně identifikována pouze s uvedením příslušného čísla popisného. Může též nastat případ, kdy jsou byty a nebytové prostory, jako jednotky, číslovány ve dvou samostatných číselných řadách.

Poznámka: Propojení entity JEDNOTKY a CASTI_BUDOV je pouze přes položku BUD_ID. Tzn. k jednotce najdeme 1:N CASTI_BUDOV, přičemž c_popev konkrétní části budovy je uloženo v položce CISLO_JEDNOTKY.

/BR

+1/CR

Pokus o zápis nemovitosti bez vazby na KT způsobí při kontrole kontextu varování.

+2/

Pokus o zrušení nemovitosti, která je plombovaná jiným řízením způsobí při kontrole kontextu varování.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[jednotky].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

BUD_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

TYPJED_KOD                     ANO  NUMBER    2.0    D-TYP JEDNOTKY             Kód typu jednotky.

CISLO_JEDNOTKY                 NE   NUMBER    10     D-ČÍSLO JEDNOTKY           Pořadové číslo bytové nebo

nebytové jednotky z Prohlášení vlastníka

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

ZPVYJE_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Specifikace využití  budovy.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[tělesa].

PODIL_CITATEL                  NE   NUMBER    30.0   D-PRVKY PODÍLU

PODIL_JMENOVATEL               NE   NUMBER    30.0   D-PRVKY PODÍLU

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS POZNÁMKA           Popis jednotky

Primární klíč:                       Sloupce:

JED_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

JED_UK1                              BUD_ID

CISLO_JEDNOTKY

Cizí klíče:                          Sloupce:

JED_FK1                              BUD_ID                             na tab. BUDOVY

JED_FK2                              TYPJED_KOD                         na tab. T_JEDNOTEK

JED_FK5                              ZPVYJE_KOD                         na tab. ZP_VYUZITI_JED

JED_FK6                              TEL_ID                             na tab. TELESA

Jméno: T_JEDNOTEK

Kód: TYPJED

Popis:

Centrálně spravovaný číselník typů bytových a nebytových prostorů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-TYP JEDNOTKY             Kód typu jednotky.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu jednotky.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  7      D-ZKRATKA7

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPJED_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: ZP_VYUZITI_JED

Kód: ZPVYJE

Popis:

centrálně spravovaný číselník, který definuje způsob využití jednotek.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Kód způsobu využití jednotky.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název způsobu využití jednotky.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  7      D-ZKRATKA7

DOPLKOD                        NE   NUMBER    3.0                               Doplňkový kód

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPVYJE_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

BONITNÍ DÍLY PARCEL

BDPA

Jméno: BONIT_DILY_PARC

Kód: BDP

Popis:

Tabulka slouží k uložení informací o bonitních dílech parcely.

Popisuje vztah mezi BPEJ a parcelou.

+BR

+1/DELETE

Instance v tabulce se odloží do minulosti, pokud neexistuje parcela, jejíž vazbu popisuje.

+2/CR

+3/UR

Součet bonitních dílů parcely je roven výměře parcely.

+4/CR

BPEJ je vázán na parcelu, nikoli na díl parcely

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PAR_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BPEJ_KOD                       ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ. (kód

bonitního dílu parcely)

VYMERA                         ANO  NUMBER    9.0    D-VÝMĚRA                   Výměra bonitního dílu.

Primární klíč:                       Sloupce:

BDP_PK                               PAR_ID

BPEJ_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

BDP_FK2                              PAR_ID                             na tab. PARCELY

VLASTNICTVÍ

VLST

Jméno: OPRAV_SUBJEKTY

Kód: OPSUB

Popis:

Fyzická nebo právnická osoba jako vlastník nebo jiný oprávněný. Manželé v bezpodílovém spoluvlastnictví.

Sloupce ID_ZDROJ a VERZE_ZDROJ se uplatní pro práci se společnými daty. Identifikují instanci oprávněného subjektu na pracovišti, které první provedlo změnu v oprávněném subjektu.

Poznámka: některé fyzické osoby mohou být zapsány nestandardně (příjmení, jméno atd. nejsou zapsány ve struktuře pod údaji JMENO, PRIJMENI,…, ale jsou dohromady v údaji NAZEV, resp. NAZEV_U); je to důsledek migrace dat, postupně jsou údaje opravovány.

Poznámka: Sloupce NAZEV_U, JMENO_U, PRIJMENI_U obsahují “normalizovaný” tvar názvu, jména a příjmení (bez diakritiky, velká písmena). Rodné příjmení je u účastníků, u oprávněných subjektů nikoli.

+BR

+1/CR

Vždy musí platit alespoň jeden ze vztahů k entitám VLASTNICTVÍ nebo JINÝ PRÁVNÍ VZTAH.

+2/CR (společná data varianta 2a)Pokud  existují alespoň dva Oprávněné subjekty typu Právnická osoba se

shodným IČO, má sloupec DVE_INSTANCE hodnotu ANO, jinak hodnotu NE.

+3/RI

Typu Oprávněného subjektu mohou být přiřazeny jen právní vztahy definované Charakteristikou právního vztahu. Pro určité typy Oprávněných subjektů a k němu přiřazený Právní vztah musí existovat jiná vazba Oprávněného subjektu a Právního vztahu (definováno v entitě Charakteristika právního vztahu).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[oprávněného subjektu].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

ID_JE_1_PARTNER_BSM            NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované

číslo.

ID_JE_2_PARTNER_BSM            NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované

číslo.

ID_ZDROJ                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[identifikace na zdrojovém prac.]

OPSUB_TYPE                     ANO  VARCHAR2  10     D-OPSUB TYPE               Typ oprávněných subjektů.

CHAROS_KOD                     ANO  NUMBER    2.0    D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚ  Rozlišení oprávněného subjektu.

ICO                            NE   NUMBER    8.0    D-IČO                      IČO.

DOPLNEK_ICO                    NE   NUMBER    3      D-IČO DOPLNĚK              Doplněk IČO.

NAZEV                          NE   VARCHAR2  255    D-OBCHODNÍ JMÉNO           Obchodní jméno.

NAZEV_U                        NE   VARCHAR2  255    D-OBCHODNÍ JMÉNO           Obchodní jméno.

RODNE_CISLO                    NE   VARCHAR2  10     D-RČ                       Rodné číslo.

TITUL_PRED_JMENEM              NE   VARCHAR2  35     D-TITUL PŘED               Titul před jménem.

JMENO                          NE   VARCHAR2  100     D-JMÉNO                    Jméno.

JMENO_U                        NE   VARCHAR2  100     D-JMÉNO                    Jméno.

PRIJMENI                       NE   VARCHAR2  100     D-PŘÍJMENÍ                 Příjmení.

PRIJMENI_U                     NE   VARCHAR2  100     D-PŘÍJMENÍ                 Příjmení.

TITUL_ZA_JMENEM                NE   VARCHAR2  10     D-TITUL ZA                 Titul za jménem.

CISLO_DOMOVNI                  NE   NUMBER    4.0    D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID  Číslo popisné nebo číslo

evidenční.

CISLO_ORIENTACNI               NE   VARCHAR2  4      D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO         Číslo orientační.

NAZEV_ULICE                    NE   VARCHAR2  48     D-ULICE A VP NÁZEV         Název ulice nebo veřejného

prostranství.

CAST_OBCE                      NE   VARCHAR2  48     D-ČÁST OBCE NÁZEV          Název části obce.

OBEC                           NE   VARCHAR2  48     D-OBEC NÁZEV               Název obce.

OKRES                          NE   VARCHAR2  32     D-OKRES NÁZEV              Název okresu.

STAT                           NE   VARCHAR2  100    D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV      Název státu.

PSC                            NE   NUMBER    5.0    D-PSČ                      Poštovní směrovací

číslo.

MESTSKA_CAST                   NE   VARCHAR2  48     D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV       Název městské části.

CP_CE                          NE   NUMBER    1.0    D-CP_CE                    Rozlišení č.p. a č.e.

DATUM_VZNIKU2                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj původního vzniku

entity v systému.

RIZENI_ID_VZNIKU2              NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

původního řízení vzniku.

KOD_ADRM                       NE   NUMBER    9.0    D-ADRESA KÓD               Odkaz na adresní místo RÚIAN.

ID_NADRIZENE_PO                NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní identifikátor

nadřízené právnické osoby.

Primární klíč:                       Sloupce:

OPSUB_PK                             ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

OPSUB_FK1                            CHAROS_KOD                         na tab. CHAR_OS

OPSUB_FK2                            ID_JE_1_PARTNER_BSM                na tab. OPRAV_SUBJEKTY

OPSUB_FK3                            ID_JE_2_PARTNER_BSM                na tab. OPRAV_SUBJEKTY

Jméno: VLASTNICTVI

Kód: VLA

Popis:

Vlastnictví vyjadřuje vlastnický vztah (typ právního vztahu a podíl) jednotlivých oprávněných osob zapsaných v části A-LV (TELESO) ke všem nemovitostem zapsaným v B-LV.

+BR

+1/CR

+2/UR

Při zápisu se kontroluje součet podílů vlastnických vztahů. Pro vlastnický vztah označený ve sloupci sekce "1" musí být součet podílů roven 1.

+3/CR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY.

+4/

Pokud se jedná o vlastnictví KT na kterém je budova ve které jsou jednotky, potom:

vlastnický podíl pro daný OS na katastrálním tělese, na kterém je uvedena budova, je roven součtu součinů vlastnického podílu pro daný OS na katastrálních tělesech, na kterých jsou uvedeny jednotky, náležející budově a podílu těchto jednotek na společných prostorách.

+5/CR

Ruší-li se vlastnictví OS ke KT, ruší se všechny vazby listin k tomuto OS na KT a pokud neexistují jiné OS na tomto KT s vazbou na tutéž listinu, ruší se i vazba nemovitostí na tuto listinu.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[vlastnictví].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

OPSUB_ID                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[oprávněného subjektu].

TYPRAV_KOD                     ANO  VARCHAR2  4      D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD  Typ právního vztahu.

TEL_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[tělesa].

PODIL_CITATEL                  NE   NUMBER    30.0   D-PRVKY PODÍLU             Čitatel podílu vlastnictví

spoluvlastníka.

PODIL_JMENOVATEL               NE   NUMBER    30.0   D-PRVKY PODÍLU             Jmenovatel podílu vlastnictví

spoluvlastníka.

DATUM_VZNIKU2                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj původního vzniku

entity v systému.

RIZENI_ID_VZNIKU2              NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

původního řízení vzniku.

PAR_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

parcely

BUD_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

budovy

JED_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

jednotky

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

VLA_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

VLA_FK4                              OPSUB_ID                           na tab. OPRAV_SUBJEKTY

VLA_FK5                              TEL_ID                             na tab. TELESA

VLA_FK6                              TYPRAV_KOD                         na tab. T_PRAVNICH_VZT

VLA_FK7                              PAR_ID                             na tab. PARCELY

VLA_FK8                              BUD_ID                             na tab. BUDOVY

VLA_FK9                              JED_ID                             na tab. JEDNOTKY

VLA_FK10                             PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: CHAR_OS

Kód: CHAROS

Popis:

centrálně udržovaný číselník bližší charakteristiky oprávněného subjektu - oprávněné osoby.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚ  Rozlišení oprávněného subjektu.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu oprávněného subjektu.

OPSUB_TYPE                     ANO  VARCHAR2  10     D-OPSUB TYPE               Typ oprávněného subjektu.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  20     D-ZKRATKA20                Zkratka charakteristiky OS.

ZKRATKA_ALV                    NE   VARCHAR2  3      D-ZKRATKA3                 Zkratka charakteristiky OS určená

pro sekci A_LV.

Primární klíč:                       Sloupce:

CHAROS_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: TELESA

Kód: TEL

Popis:

Tabulka představující listy vlastnictví.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[tělesa].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

CISLO_TEL                      NE   NUMBER    6      D-ČÍSLO VLASTNICTVÍ		    Číslo listu vlastnictví

Primární klíč:                       Sloupce:

TEL_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

TEL_UK1                              KATUZE_KOD

CISLO_TEL

Cizí klíče:                          Sloupce:

TEL_FK1                              KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

JINÉ PRÁVNÍ VZTAHY

JPVZ

Jméno: JINE_PRAV_VZTAHY

Kód: JPV

Popis:

Jiný právní vztah vyjadřuje jiný než vlastnický vztah jednoho subjektu (oprávněného subjektu nebo nemovitosti) k jednomu předmětu (k jedné nemovitosti, k vlastnictví nebo k dalšímu jinému právnímu vztahu). Vztah k předmětu "typu vlastnictví" nebo "jiný právní vztah" je realizován tabulkou "OMEZENÍ PRÁV". U jiného právního vztahu nemusí být uveden subjekt.

Typy jiných právních vztahů, typy subjektů a předmět jiného právního vztahu jsou dány číselníkem právních vztahů.

Vazby *_K definují nemovitosti či OS, které jsou “povinné”, vazby *_PRO definují “oprávněné” nemovitosti či OS.

+BR

+1/CR

+2/UR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID_K a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID_K, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY_K.

+3/CR

+4/UR

Pokud je naplněn sloupec PAR_ID_PRO a pokud existují díly parcely, která je identifikována PAR_ID_PRO, potom je naplněn sloupec DP_DIL_PARCELY_PRO.

+5/CR

Omezuje-li JPV jiný JPV, potom nemůže být omezen.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[jiného právního vztahu].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PAR_ID_PRO                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BUD_ID_PRO                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

JED_ID_PRO                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jednotky].

PAR_ID_K                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BUD_ID_K                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

JED_ID_K                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jednotky].

TYPRAV_KOD                     ANO  VARCHAR2  4      D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD  Typ právního vztahu.

POPIS_PRAVNIHO_VZTAHU          NE   VARCHAR2  4000   D-POPIS-POZNÁMKA DLOUHÁ    Slovní popis právního vztahu.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[tělesa].

OPSUB_ID_PRO                   NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované èíslo

[oprávnìného subjektu].

OPSUB_ID_K                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované èíslo

[oprávnìného subjektu].

PODIL_POHLEDAVKA               NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Podíl věřitele na pohledávce

HJPV_ID                        NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[seskupení jiného právního vztahu]

DATUM_VZNIKU2                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj původního vzniku

entity v systému.

RIZENI_ID_VZNIKU2              NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

původního řízení vzniku.

OPSUB_ID_2_PRO                 NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní identifikátor

nadřízené právnické osoby.

PS_ID_PRO                      NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

POPIS2                         NE   VARCHAR2   250   D_POPIS                    Doplňkový popis právního vztahu

PORADI_CAS                     NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum vyjadřující pořadí

PORADI_TEXT                    NE   VARCHAR2   250   D_POPIS                    Text vyjadřující případné

přednostní pořadí

DATUM_UKONCENI                 NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Obsahuje datum ukončení platnosti

JPV

PS_ID_K                        NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

JPV_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

JPV_FK1                              BUD_ID_K                           na tab. BUDOVY

JPV_FK2                              BUD_ID_PRO                         na tab. BUDOVY

JPV_FK3                              PAR_ID_K                           na tab. PARCELY

JPV_FK4                              JED_ID_K                           na tab. JEDNOTKY

JPV_FK5                              JED_ID_PRO                         na tab. JEDNOTKY

JPV_FK6                              OPSUB_ID_PRO                       na tab. OPRAV_SUBJEKTY

JPV_FK7                              OPSUB_ID_K                         na tab. OPRAV_SUBJEKTY

JPV_FK8                              PAR_ID_PRO                         na tab. PARCELY

JPV_FK9                              TYPRAV_KOD                         na tab. T_PRAVNICH_VZT

JPV_FK11                             TEL_ID                             na tab. TELESA

JPV_FK12                             PS_ID_PRO                          na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: T_PRAVNICH_VZT

Kód: TYPRAV

Popis:

Centrálně spravovaný číselník typů právního vztahu

Je hierarchicky členěn s tím, že vyšší úroveň v hierarchii číselníku je označena jako předmět řízení při přípravě aktualizace.

Číselník obsahuje právní vztahy typu vlastnictví (vlastnictví = ‚a‘) a jiné právní vztahy (vlastnictví =‘n‘).

+K/HST: C/BN

+BR

+1/RI Pokud je v sloupci vlastnictví hodnota 'a', jsou platné hodnoty sloupce sekce <1..9>; pokud je v sloupci vlastnictví hodnota 'n', jsou platné

hodnoty sloupce sekce {B,C,D}.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  VARCHAR2  4      D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD  Kód typu právního vztahu.

TPR_KOD                        ANO  NUMBER    8.0    D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD  Kód typu předmětu řízení.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu právního vztahu.

VLASTNICTVI                    ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Zda jde o právní vztah typu

vlastnictví (pak se tento

kód vyskytuje v bloku VLA)

nebo o jiný právní vztah

(pak se vyskytuje v bloku JPV).

PRO_OS                         ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Pro OS.

PRO_NEMOVITOST                 ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Pro nemovitost.

K_NEMOVITOSTI                  ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   K nemovitosti.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

SEKCE                          NE   VARCHAR2  1      D-SEKCE                    Sekce určující umístění instance

na výpisu.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

VLVZTAH                        NE   NUMBER    1.0                               Vlastnický vztah

K_OS                           ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE

PODIL_VERITELE                 NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Možnost zapsat podíl věřitele

PORADI                         NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Evidence pořadí na LV

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPRAV_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

TYPRAV_TYPPRE_FK1                    TPR_KOD                            na tab. T_PREDMETU_R

Jméno: R_JPV

Kód: RJPV

Popis:

Evidence některých typů práv bude v ISKN podpořena možností vedení vazeb mezi skupinami JPV. Datový blok vytváří RJPV vytváří vazby mezi nimi.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

vazby jiného právního vztahu

VERZE                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo verze

vazby jiného právního vztahu

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

HJPV_ID_1                      NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

seskupení jiného právního vztahu

HJPV_ID_2                      NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

seskupení jiného právního vztahu

TYPVAZBY_JPV                   NE   NUMBER       1   D-TYP VAZBY PRÁV VZTAHŮ KÓD Typ vazby JPV kód

Primární klíč:                       Sloupce:

RJPV_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

RJPV_FK1                             HJPV_ID_1                          na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

RJPV_FK2                             HJPV_ID_2                          na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

ŘÍZENÍ

RIZE

Skupinu Řízení je možné zařadit do NVF při exportu změnových vět (zadány datumy DATUM_OD a DATUM_DO).

Pro všechny číselníkové entity tohoto bloku platí, že jsou předávány stejně jako změnové věty ostatních číselníků, tj. budou obsahovat pouze záznamy, které byly v zadaném časovém intervalu změněné.

Pro všechny ostatní entity skupiny Řízení (kromě R_LIST) platí při exportu změnových vět následující režim:

-  exportují se všechna RIZENI, která jsou zplatněna (čímž se zároveň říká, že se exportují pouze řízení Z a V) a kde je buď datum zplatnění v zadaném časovém intervalu nebo v již zplatněném řízení došlo v tomto časovém intervalu k uzavření řízení.

- pro všechny ostatní entity se exportují všechny záznamy, vážící se k exportovaným řízením.

Pro entitu R_LIST je aplikována stejná výběrová podmínka jako pro předávání změnových vět z bloku NEMOVITOSTI, tj. exportují se záznamy, u nichž Datum vzniku či Datum zániku spadá do požadovaného časového intervalu.

Jméno: RIZENI

Kód: RIZENI

Popis:

Tabulka Řízení obsahuje údaje o hlavičce řízení (základní atributy každého řízení).

+BR

+1/RI (Řízení)

Vztah Řízení - Katastrální území. Vazba platí pouze pro řízení typu: Vklad, Záznam, Ostatní rozhodnutí, Pozemkové úpravy, Obnova operátu, Revize katastru, Potvrzení GP, ZDŘ, PU, PM.

+3/RI (Řízení)

Platba může být navázána jen na ten typ řízení, který má Zpoplatnění

nastaveno na Ano.

+5/RI (Administrativní řízení)

Řízení nemá objekt řízení.

+6/RI

Je-li hodnota sloupce OSVOBOZENO False pak sloupec DUVOSV_KOD je NULL.

+13/ (Potvrzení GP)

Potvrzován může být jen jeden GP.

+19/ Pro řízení typu V musí nejpozději v okamžiku uzavření řízení existovat operace 103 (vypravení spisu).

+20/ Pro každé obeslání v rámci operace 103 musí být nejpozději v okamžiku uzavření řízení stav obeslání 6,7,8,9 nebo 0).

Poznámka: Při exportu platného stavu se exportují informace o řízení, která mají vazbu na exportované katastrální území, oprávněné subjekty nebo parcely (podle vstupních parametrů) bez ohledu na datum (zároveň s řízením jsou tak předány i všechny entity související s tímto řízením). Jsou předávána všechna řízení (včetně ukončených). Stav řízení je identifikovatelný z položky STAV.

Poznámka: Datum zplatnění řízení je vyplněn v položce DATUM2 (pouze pro řízení V, Z) a datum uzavření řízení je vyplněn v položce DATUM_UZAVRENI.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[řízení].

TYPRIZ_KOD                     ANO  VARCHAR2  3      D-TYP ŘÍZENÍ KÓD           Kód typu řízení.

PORADOVE_CISLO                 ANO  NUMBER    8      D-INTEGER8                 Pořadí řízení daného charakteru.

ROK                            ANO  DATE             D-PLATNÉ DATUM             Rok zahájení řízení.

STAV                           NE   VARCHAR2  20     D-NÁZEV KRÁTKÝ             Aktuální stav řízení.

FUNKCE_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-FUNKCE KÓD               Kód poslední realizované funkce.

TYPOPE_KOD                     NE   NUMBER    3.0    D-TYP OPERACE KÓD          Kód poslední realizované operace.

FUNKCE_KOD_VYZNAMNA            NE   NUMBER    4.0    D-FUNKCE KÓD               Kód poslední významné realizované

funkce.

TYPOPE_KOD_VYZNAMNA            NE   NUMBER    3.0    D-TYP OPERACE KÓD          Kód poslední významné realizované

operace.

UZISYS_USERNAME                NE   VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Jméno uživatele, který má

přiřazeno řízení.

UZIROL_NAZEV                   NE   VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Jméno role, která má přiřazeno

řízení.

OSVOBOZENO                     NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Osvobozeno od platby (A/N).

HODNOTA_KOLKU                  NE   NUMBER    5      D-HODNOTA KOLKU            Hodnota kolkové známky.

DATUM                          NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum (další význam podle typu

řízení).

DATUM2                         NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum (další význam podle typu

řízení).

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Popis (další význam podle typu

řízení).

DATUM_UZAVRENI                 NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum uzavření řízení.

PRARES_KOD                     ANO  NUMBER    3.0    D-PRACOVIŠTĚ RESORTU KÓD   Kód pracoviště resortu.

Primární klíč:                       Sloupce:

RIZENI_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

RIZENI_UK1                           TYPRIZ_KOD

PORADOVE_CISLO

ROK

PRARES_KOD

Cizí klíče:                          Sloupce:

RIZENI_TYPRIZ_FK3                    TYPRIZ_KOD                         na tab. TYPY_RIZENI

Jméno: RIZENI_KU

Kód: RIZKU

Popis:

Vazební tabulka vyjadřuje vztah řízení ke katastrálnímu území.

Poznámka: Při exportu změn není blok RIZKU exportován, protože je v ISKN evidován pouze jeho aktuální stav.

+BR

+1/RI

Řízení ZDŘ, OO, PUP musí příslušet k právě jednomu katastrálnímu území.

+2/RI (Záznam)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+3/RI (Vklad)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+4/RI (OR)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

+5/RI (Potvrzení GP)

Řízení musí příslušet alespoň k jednomu katastrálnímu území.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrílního území.

RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [objektu

řízení].

Primární klíč:                       Sloupce:

KATRIZ                               RIZENI_ID

KATUZE_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

KATRIZ_KATUZE_FK2                    KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

KATRIZ_RIZENI_FK1                    RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

Jméno: OBJEKTY_RIZENI

Kód: OBJRIZ

Popis:

Objektem řízení je nemovitost účastná řízení a to parcela, jednotka nebo budova. Tabulka je vazební tabulkou mezi řízením a nemovitostí. Při plombování řízení (vklad, záznam) lze zaplombovat vybrané objekty říze

ní.

V objektu řízení nejsou zapsány nově vznikající nemovitosti!

+BR

1/VA

Právě jeden sloupec z PAR_ID, BUD_ID, JED_ID musí být vyplněn.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [objektu

řízení].

RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PAR_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BUD_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

JED_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jednotky].

DATUM_PLOMBY                   NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum zaplombování nebo zápisu

objektů do řízení.

DATUM_ODSTRANENI_PLOMBY        NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum odstranění plomby.

DATUM_HIST_OD                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum vložení záznamu do objektů

řízení.

DATUM_HIST_DO                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum odstranění záznamu z objektů

řízení.

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

OBJRIZ_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

OBJRIZ_UK1                           RIZENI_ID

PAR_ID

BUD_ID

JED_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

OBJRIZ_RIZENI_FK1                    RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

OBJRIZ_BUDOVY_FK2                    BUD_ID                             na tab. BUDOVY

OBJRIZ_PARCELY_FK3                   PAR_ID                             na tab. PARCELY

OBJRIZ_JEDNOTKY_FK4                  JED_ID                             na tab. JEDNOTKY

OBJRIZ_PS_FK5                        PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: PREDMETY_RIZENI

Kód: PRERIZ

Popis:

Tabulka Předměty řízení obsahuje přiřazené typy předmětu řízení

vybrané z číselníku Typy předmětu řízení. Předmět řízení podrobněji

specifikuje náplň daného řízení.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPRE_KOD                     ANO  NUMBER    8.0    D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD  Kód typu předmětu řízení.

Primární klíč:                       Sloupce:

PRERIZ_PK                            RIZENI_ID

TYPPRE_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

PRERIZ_RIZENI_FK1                    RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

PRERIZ_TYPRED_FK2                    TYPPRE_KOD                         na tab. T_PREDMETU_R

Jméno: UCASTNICI

Kód: UCAST

Popis:

Účastníky se rozumí fyzické nebo právnické osoby (případně jejich organizační jednotky) dotčené příslušným řízením. Je-li nějaká osoba účastná více řízení, jsou údaje v entitě Účastník zaznamenány opakovaně.

Poznámka: Sloupce NAZEV_U, JMENO_U, PRIJMENI_U obsahují “normalizovaný” tvar názvu, jména a příjmení (bez diakritiky, velká písmena). Rodné příjmení je u účastníků, u oprávněných subjektů nikoli.

+BR

+2/VA

Pokud se nemá daný účastník ověřovat proti registru subjektů, musí být hodnota sloupec Overeni_proti_RS v tabulce POVOLEN_UCASTNICI nastavena na "ne". Totéž platí pro ověření proti OS.

+3/VA

Pokud je Účastník proti Oprávněným subjektům ověřen manuálně, je hodnota sloupce Overeni_proti_os nastavena na "úspěšně ověřen uživatelem".

+4/VA

Pokud je Účastník dohledán v Oprávněných subjektech automaticky systémem, je hodnota sloupce Overeni_proti_OS nastavena na "úspěšně ověřen systémem". Totéž platí pro ověření proti RS.

+5/VA

Pokud není Účastník dohledán v Oprávněných subjektech automaticky systémem, je hodnota sloupce Overeni_proti_OS nastavena na "neúspěšně ověřen systémem". Totéž platí pro ověření proti RS.

+6/RI

Je-li hodnota sloupce DRUH_UCASTNIKA = 1 (právnická osoba) pak musí být vyplněn sloupec OBCHODNI_JMENO. Je-li hodnota sloupce DRUH_UCASTNIKA = 2 (fyzická osoba) pak musí být vyplněny sloupce JMENO a PRIJMENI.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[účastníka].

RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

DRUH_UCASTNIKA                 ANO  NUMBER    1      D-DRUH ÚČASTNÍKA           Druh účastníka řízení (fyzická,

právnická osoba).

JMENO                          NE   VARCHAR2  100     D-JMÉNO                    Jméno účastníka.

JMENO_U                        NE   VARCHAR2  100     D-JMÉNO                    Normalizované jméno účastníka.

PRIJMENI                       NE   VARCHAR2  100     D-PŘÍJMENÍ                 Příjmení účastníka.

PRIJMENI_U                     NE   VARCHAR2  100     D-PŘÍJMENÍ                 Normalizované příjmení účastníka.

TITUL_PRED_JMENEM              NE   VARCHAR2  35     D-TITUL PŘED               Titul před jménem účastníka.

TITUL_ZA_JMENEM                NE   VARCHAR2  10     D-TITUL ZA                 Titul za jménem účastníka.

RC                             NE   VARCHAR2  10     D-RČ                       Rodné číslo účastníka.

RODNE_PRIJMENI                 NE   VARCHAR2  100     D-PŘÍJMENÍ                 Rodné příjmení účastníka.

RODINNY_STAV                   NE   NUMBER    1.0    D-RODINNÝ STAV             Rodinný stav účastníka.

OBCHODNI_JMENO                 NE   VARCHAR2  255    D-OBCHODNÍ JMÉNO           Obchodní jméno firmy.

OBCHODNI_JMENO_U               NE   VARCHAR2  255    D-OBCHODNÍ JMÉNO           Normalizované obchodní jméno

firmy.

DIC                            NE   VARCHAR2    16   D-DIČ                      Daňové identifikační číslo.

ICO                            NE   NUMBER    8.0    D-IČO                      Identifikační číslo organizace.

DOPLNEK_ICO                    NE   NUMBER    3      D-IČO DOPLNĚK              Doplněk IČO.

OVEREN_PODPIS                  NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Ověření podpisu proti podpisovému

vzoru.

OVEREN_PROTI_RS                NE   NUMBER    1.0    D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA        Informace zda-li byl účastník

ověřen proti registru subjektů.

OVEREN_PROTI_OS                NE   NUMBER    1.0    D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA        Informace zda-li byl účastník

ověřen proti oprávněným subjektům.

Primární klíč:                       Sloupce:

UCAST_PK                             ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

UCAST_RIZENI_FK1                     RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

Jméno: ADRESY

Kód: ADRUC

Popis:

Adresa účastníka řízení. Jeden účastník může mít více typů adres - jednotlivé typy jsou dány hodnotou atributu TYP ADRESY.

+BR

+1/OL

Jedna z hodnot musí být uvedena Obec nebo Část obce.

+2/OL

Je-li uvedeno číslo orientační potom musí být uvedený název ulice.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

UCAST_ID                       ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[účastníka].

TYP_ADRESY                     ANO  NUMBER    1.0    D-ADRESA TYP               Kvalifikátor typu adresy.

OKRES                          NE   VARCHAR2  32     D-OKRES NÁZEV              Název okresu.

OBEC                           NE   VARCHAR2  48     D-OBEC NÁZEV               Název obce.

CAST_OBCE                      NE   VARCHAR2  48     D-ČÁST OBCE NÁZEV          Název části obce.

CISLO_DOMOVNI                  NE   NUMBER    4.0    D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID  Číslo popisné nebo číslo

evidenční.

NAZEV_ULICE                    NE   VARCHAR2  48     D-ULICE A VP NÁZEV         Název ulice nebo veřejného

prostranství.

CISLO_ORIENTACNI               NE   VARCHAR2  4      D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO         Číslo orientační.

PSC                            NE   NUMBER    5.0    D-PSČ                      Poštovní směrové číslo.

STAT                           NE   VARCHAR2  100    D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV      Název státu.

TELEFON                        NE   VARCHAR2  33     D-FAX-TELEFON              Telefon.

FAX                            NE   VARCHAR2  33     D-FAX-TELEFON              Fax.

MESTSKA_CAST                   NE   VARCHAR2  48     D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV       Název městské části.

CP_CE                          NE   NUMBER    1.0    D-CP_CE                    Rozlišení č.p. a č.e.

KOD_ADRM                       NE   NUMBER    9.0    D-ADRESA KÓD               Odkaz na adresní místo RÚIAN.

Primární klíč:                       Sloupce:

ADRUC_PK                             UCAST_ID

TYP_ADRESY

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

ADRUC_UCAST_FK1                      UCAST_ID                           na tab. UCASTNICI

Jméno: LISTINY

Kód: LISTIN

Popis:

Tabulka LISTINY obsahuje základní údaje charakterizující listinu jako podklad rozhodování a/nebo zápis do KN v rámci řízení.

+BR

+1/RI

Vazba na řízení platí pouze pro řízení typu vklad nebo záznam.

+2/RI

Nemůže existovat listina bez vazby na řízení (na vazební tabulku).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[listiny].

TYPLIST_KOD                    ANO  NUMBER    8.0    D-TYP LISTINY KÓD          Kód typu listiny.

POPIS                          NE   VARCHAR2  2000   D-TEXT                     Popis listiny.

OBSAH                          ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Indikátor existence obsahu

dokumentu.

STRAN                          NE   NUMBER    4      D-INTEGER4                 Počet stran.

DATUM_VYHOTOVENI               NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum platnosti nebo nabytí právní

moci.

ZHOTOVITEL                     NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Jméno zhotovitele listiny.

PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE     NE   VARCHAR 2 8      D-TEXTP                    Pořadové číslo zhotovitele

listiny.

ROK_ZHOTOVITELE                NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Rok vyhotovení listiny jako

součást jednacího čísla zhotovitele.

DOPLNENI_ZHOTOVITELE           NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Doplnění jednacího čísla listiny

zhotovitele.

ZKRATKA                        NE   VARCHAR2  10                                Zkratka zhotovitele.

RIZENI_ID                      NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

ZMENA_PRAV_VZTAHU              NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Indikace, zda listina mění právní

vztahy.

DATUM_PRAV_MOCI                NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum nabytí právní moci

DATUM_VYKONATELNOSTI           NE   DATE             D-PLATNÉ DATUM             Datum vykonatelnosti rozhodnutí

DATUM_HIST_OD                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum počátku platnosti záznamu.

DATUM_HIST_DO                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum konce platnosti záznamu.

Primární klíč:                       Sloupce:

LISTIN_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

LISTIN_UK1                           RIZENI_ID

ZKRATKA

ZHOTOVITEL

TYPLIST_KOD

PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE

ROK_ZHOTOVITELE

DOPLNENI_ZHOTOVITELE

Cizí klíče:                          Sloupce:

LISTIN_T_LISTIN_FK1                  TYPLIST_KOD                        na tab. T_LISTIN

LISTIN_RIZENI_FK2                    RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

Jméno: DALSI_UDAJE_LISTINY

Kód: DUL

Popis:

centrálně spravovaný číselník dalších údajů o listině.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  VARCHAR2  3      D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD  Kód dalšího údaje listiny.

NAZEV                          NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název dalšího údaje listiny.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

DUL_PK                               KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: LISTINY_DALSI_UDAJE

Kód: LDU

Popis:

Vazební tabulka pro vytvoření vazby mezi listinou a dalším údajem listiny.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

LISTIN_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované

číslo.

DUL_KOD                        ANO  VARCHAR2  3      D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD  Kód dalšího údaje listiny.

CREATE_DATE                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum vytvoření záznamu.

Primární klíč:                       Sloupce:

LISDU_PK                             LISTIN_ID

DUL_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

LISDU_DUL_FK1                        DUL_KOD                            na tab. DALSI_UDAJE_LISTINY

LISDU_LISTIN_FK2                     LISTIN_ID                          na tab. LISTINY

Jméno: T_LISTIN

Kód: TYPLIS

Popis:

centrálně spravovaný číselník typu listin pro zařazení listin do kategorií dle použití,

významu a právních úkonů spojených s listinami.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    8.0    D-TYP LISTINY KÓD          Kód typu listiny.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu listiny.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Popis typu listiny.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

DRUHLIST                       NE   NUMBER    2.0                               Druh listiny.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPLIS_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: T_PREDMETU_R

Kód: TYPPRE

Popis:

Centrálně spravovaný číselník Typ předmětu řízení umožňuje blíže charakterizovat řízení, ke kterému je přiřazen.

Pro řízení typu podací deník se typem předmětu řízení rozumí specifikace písemnosti zapsané v podacím deníku (např. podání podle jednacího řádu, písemnosti týkající se organizace, utajované písemnosti, faktury, objednávky prací, písemnosti informativního charakteru).

Pro řízení typu vklad je typem předmětu řízení charakteristika práva zapisovaného do katastru daným řízením. Jedná se např. o: vlastnické právo, bezpodílové spoluvlastnictví manželů, věcné břemeno, předkupní právo, právo zpětné koupě, omezení převodu nemovitosti, smlouva o půjčce, pohledávka apod.

Pro řízení typu záznam charakterizuje typ předmětu řízení právo nebo poznámku zapisovanou do katastru.

Pro řízení typu ostatní rozhodnutí určuje typ předmětu řízení o jaký druh řízení se jedná (změna hranice katastrálního území, oprava chyby v operátu, námitka k operátu po mapování, označení hranice vlastníka).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    8.0    D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD  Kód typu předmětu řízení.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Název typu předmětu řízení.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Popis typu předmětu řízení.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPPRE_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: TYPY_RIZENI

Kód: TYPRIZ

Popis:

Aplikačně závislý číselník, který specifikuje typ - druh řízení. Pro každý typ řízení je chování aplikace ISKN jiné.

Instance aplikačního číselníku:

Kód     Název

OO      Obnova operátu

OR      Ostatní rozhodnutí

PD      Podací deník

P       Porušení pořádku

OP      Odeslaná pošta

PGP     Potvrzení GP

RO      Revize operátu

PUP     Pozemkové úpravy

V       Vklad

Z       Záznam

ZDŘ     Záznam pro další řízení

PU      Poskytování údajů

PM      Podklady pro měření

S       Smlouva

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  VARCHAR2  3      D-TYP ŘÍZENÍ KÓD           Kód typu řízení.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  20     D-NÁZEV KRÁTKÝ             Název typu řízení.

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Popis typu řízení.

ZPOPLATNENI                    NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Určení, zda je daný typ řízení zpoplatněn.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPRIZ_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: TYPY_UCASTNIKU

Kód: TYPUCA

Popis:

Centrálně spravovaný číselník specifikuje typ účastníka řízení.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  VARCHAR2  2      D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD        Kód typu účastníka.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  20     D-NÁZEV KRÁTKÝ             Název typu účastníka.

POPIS                          NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Popis typu účastníka.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPUCA_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: UCASTNICI_TYP

Kód: UCTYP

Popis:

Vazební tabulka mezi účastníky řízení a číselníkem TYPY_UCASTNIKU.

Sloupce:                      Pov?: Typ  :    Vel.:  Doména:                    Popis:

UCAST_ID                       ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[účastníka].

TYPUCA_KOD                     ANO  VARCHAR2  2      D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD        Kód typu účastníka.

Primární klíč:                       Sloupce:

UCTYP_PK                             UCAST_ID

TYPUCA_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

UCTYP_UCAST_FK1                      UCAST_ID                           na tab. UCASTNICI

UCTYP_TYPUCA_FK2                     TYPUCA_KOD                         na tab. TYPY_UCASTNIKU

Jméno: R_LIST

Kód: RL

Popis:

Vazební tabulka mezi nemovitostmi, nabývacími tituly a řízeními. Ve vazební tabulce RL vždy platí, že pokud je vyplněn údaj OPSUB_ID, je také vyplněný údaj PAR_ID nebo BUD_ID nebo JED_ID nebo PS_ID.

/BR

+1/CR

Je-li nemovitost přesunuta z jednoho KT (KT1) na jiné (KT2), potom se ruší se všechny vazby na listiny k této nemovitosti, s výjimkou, kdy se na budoucí stav cílového tělesa (KT2) váže alespoň jeden OS, který je vázán na přítomný stav zdrojového tělesa (KT1).

+2/CR

Ruší-li se vazba nemovitosti na listinu a neexistuje-li jiná nemovitost na tomtéž KT s vazbou na tutéž listinu, zruší se i vazba této listiny na OS

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[r_list].

STAV_DAT                       ANO  NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

LISTIN_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[listiny].

PAR_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BUD_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

JED_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jednotky].

OPSUB_ID                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[oprávněný subjekt].

JPV_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[jiného právního vztahu].

DATUM_VZNIKU2                  NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj původního vzniku

entity v systému.

RIZENI_ID_VZNIKU2              NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

původního řízení vzniku.

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

RL_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

RL_FK1                               LISTIN_ID                          na tab. LISTINY

RL_FK2                               PAR_ID                             na tab. PARCELY

RL_FK3                               BUD_ID                             na tab. BUDOVY

RL_FK4                               JED_ID                             na tab. JEDNOTKY

RL_FK5                               OPSUB_ID                           na tab. OPRAV_SUBJEKTY

RL_FK6                               JPV_ID                             na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

RL_FK7                               PS_ID                              na tab. PRAVA_STAVBY

Jméno: OBESLANI_MF

Kód: OBESMF

Popis:

V tabulce jsou údaje o obesláních v rámci definovaných operací. Jsou sledovány pouze údaje o obeslání v rámci operace 103 – Vypravení spisu. Vytvoření záznamu proběhne v okamžiku změny stavu obeslání na jeden ze stavů (6 = doručenka přijata – doručeno, 7 = doručenka přijata – doručeno uložením, 8 = předáno/doručeno vyvěšením, 9 = storno korespondence, 0 = korespondence nedoručena). Pro stavy 6, 7 a 8 bude rovněž vyplněno datum přijetí doručenky. Pro každého účastníka je vytvořen maximálně jeden záznam a to podle následujících pravidel. Pokud bude vytvořen záznam se stavem obeslání 6, 7 nebo 8, o účastníku, k němuž již existuje záznam se stavem 0 nebo 9, nahradí se původní záznam novým obesláním. Pokud již existuje záznam se stavem 6, 7 nebo 8, nový záznam se bude ignorovat. Pokud dojde k aktualizaci datu doručení, bude tato změna opět zaznamenána k příslušnému záznamu o obeslání.

Sloupce:                 Pov?: Typ:    Vel.: Doména:        	Popis:

OBESLANI_ID   			ANO  NUMBER  30    D-ID		         Odkaz na unikátní generované číslo podání.

ZPUSOB_OBESLANI			ANO  NUMBER   2    D-ZPŮSOB OBESLÁNÍ   Kód způsobu obeslání

TYPOPE_KOD				ANO  NUMBER   3	  D-TYP OPERACE KÓD   Kód operace v rámci které proběhlo obeslání.

UCAST_ID 				ANO  NUMBER  30    D-ID 		         Odkaz na unikátní generované číslo účastníka.

STAV_OBESLANI			ANO  NUMBER   1	  D-OBESLÁNÍ STAV     Kód stavu obeslání

DATUM_PRIJETI_DORUCENKY	NE   DATE	  	  D-PLATNÉ DATUM	     Datum přijetí korespondence účastníkem.

OPSUB_ID					NE   NUMBER  30    D-ID 		         Odkaz na unikátní generované číslo OS.

PRVKY KATASTRÁLNÍ MAPY

PKMP

Jméno: SOURADNICE_OBRAZU

Kód: SOBR

Popis:

Tabulka obsahuje body polohopisu - čísla bodů a souřadnice obrazu v mapě.

+BR

+1/CR

Musí být určeny buď dvojice sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, nebo sloupec CISLO_TL.

+2/CR

Sloupec UPLNE_CISLO je odvozen ze sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, CISLO_TL a CISLO_BODU.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD je uveden pouze u jedné ze souřadnic bodu SOBR nebo SPOL.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD není vyplněn, nebo nabývá hodnot 4 – 8.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo.

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

CISLO_ZPMZ                     NE   NUMBER    5      D-ČÍSLO ZPMZ               Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci

kat. území.

CISLO_TL                       NE   NUMBER    4                                 Číslo triangulačního listu.

CISLO_BODU                     ANO  NUMBER    12     D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU    Číslo bodu v rámci ZPMZ a katast

rálního území.

UPLNE_CISLO                    NE   NUMBER    12     D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU    Úplné devítimístné číslo bodu

polohopisu.

SOURADNICE_Y                   ANO  NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   ANO  NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice X bodu.

KODCHB_KOD                     NE   NUMBER    2.0    D-CHARAKTERISTIKA KVALITY  Kód charakteristiky kvality bodu.

Primární klíč:                       Sloupce:

SOBR_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SOBR_UK                              KATUZE_KOD

CISLO_ZPMZ

CISLO_TL

CISLO_BODU

Cizí klíče:                          Sloupce:

SOBR_FK1                             KATUZE_KOD                         na tab. ZPMZ

CISLO_ZPMZ

SOBR_FK2                             KODCHB_KOD                         na tab. KODY_CHAR_Q_BODU

Jméno: SPOJENI_B_POLOH

Kód: SBP

Popis:

Entita popisuje vazbu mezi podrobnými body, jejichž spojením vzniká liniový polohopisný prvek katastrální mapy.

+BR

+1/CR

+2/UR

Ve spojení k jednomu prvku katastrální mapy se může vyskytnout

podrobný bod nejvýše dvakrát.

+3/CR

+4/UR

Pokud se vyskytne podrobný bod ve spojení k jednomu prvku katastrální

mapy dvakrát, je prvním a posledním bodem ve spojení.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo.

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované èíslo

(tabulka PA_RIZENI).

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

(tabulka RIZENI).

BP_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[bodů polohopisu].

PORADOVE_CISLO_BODU            ANO  NUMBER    38.0                              Pořadové číslo bodu.

OB_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[obrazů budov].

HP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[hranice parcely].

DPM_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[další prvky mapy].

PARAMETRY_SPOJENI              NE   VARCHAR2  100    D-PARAMETRY LINIE          Parametry liniových

ZVB_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[zobrazení VB].

Primární klíč:                       Sloupce:

SBP_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SBP_UK                               PORADOVE_CISLO_BODU

DPM_ID

HP_ID

OB_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

SBP_FK1                              DPM_ID                             na tab. DALSI_PRVKY_MAPY

SBP_FK2                              HP_ID                              na tab. HRANICE_PARCEL

SBP_FK3                              OB_ID                              na tab. OBRAZY_BUDOV

SBP_FK4                              BP_ID                              na tab. SOURADNICE_OBRAZU

SBP_FK5                              ZVB_ID                             na tab. ZOBRAZENI_VB

Jméno: SPOJENI_B_MAPY

Kód: SBM

Popis:

Entita popisuje vazbu mezi body, jejichž spojením vzniká liniový nepolohopisný prvek katastrální mapy.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

PORADOVE_CISLO_BODU            ANO  NUMBER    38.0                              Pořadové číslo bodu.

SOURADNICE_Y                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

OP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[obrazy parcel].

DPM_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[další prvky mapy].

HBPEJ_ID                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[hranice BPEJ].

PARAMETRY_SPOJENI              NE   VARCHAR2  100    D-PARAMETRY LINIE          Parametry liniových prvků typu

kruhový oblouk, kružnice, křivka.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SBM_UK                               PORADOVE_CISLO_BODU

DPM_ID

HPBPEJ_ID

OP_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

SBM_FK1                              DPM_ID                             na tab. DALSI_PRVKY_MAPY

SBM_FK2                              HBPEJ_ID                           na tab. HRANICE_BPEJ

SBM_FK3                              OP_ID                              na tab. OBRAZY_PARCEL

Jméno: KODY_CHAR_Q_BODU

Kód: KODCHB

Popis:

Centrálně spravovaný číselník KÓD CHARAKTERISTIKY KVALITY BODU.

Charakteristika kvality bodu je vyjádřením přesnosti určení souřadnic

daného bodu.

KÓD CHARAKTERISTIKY KVALITY BODU

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    2.0    D-CHARAKTERISTIKA KVALITY  Kód charakteristiky kvality bodu.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Popis charakteristiky kvality

bodu.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

KODCHB_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: T_SOURAD_SYS

Kód: TYPSOS

Popis:

centrálně spravovaný číselník, který slouží k uložení používaných souřadnicových systémů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    1.0    D-TYP SOUŘADNÉHO SYSTÉMU   Kód typu souřadnicového systému.

NAZEV                          ANO  VARCHAR2  20     D-NÁZEV KRÁTKÝ             Název typu souřadnicového systému.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPSOS_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: HRANICE_PARCEL

Kód: HP

Popis:

Hranice parcely je liniový polohopisný prvek, který je tvořen spojením bodů polohopisu. Každý liniový prvek vymezuje hranici mezi dvěma parcelami (pokud netvoří hranici státu). Liniové prvky vymezující hranice parcel tvoří areálový graf:

Poznámka: využitím sloupců PAR_ID1 a PAR_ID2 datového bloku HP (hranice parcel) lze získat k dané parcele seznam okolních parcel.

+BR

+1/CR

+2/UR

Hranice parcel tvoří areálový graf.

Všechny hranice parcely v jednom katastrálním území musí být zkonstruovány ve stejném druhu mapy (DKM, KMD).

+3/CR

+4/UR

Pokud tvoří hranice parcely hranici mezi dvěma parcelami, jsou naplněny sloupce PAR_ID_i, (i=1,2) hodnotami klíčů parcel, jejichž hranici hranice parcely tvoří.

+5/CR

+6/UR

Pokud tvoří hranice parcely hranici území, které není digitálně, zpracováno, nebo které je zpracováno v jiném kartografickém nebo souřadnicovém systému, je naplněn sloupec PAR_ID_1 identifikací parcely, jejíž hranici hranice tvoří, sloupec PAR_ID_2 zůstane nevyplněn.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [hranice

parcel].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

PAR_ID_1                       ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

PAR_ID_2                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

Primární klíč:                       Sloupce:

HP_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

HP_FK1                               PAR_ID_1                           na tab. PARCELY

Jméno: OBRAZY_PARCEL

Kód: OP

Popis:

Prvek prostorových dat, který obsahuje entity reprezentující parcelu v katastrální mapě. Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelní číslo je textový popisný prvek, který zobrazuje atributy týkající se parcelního čísla entity PARCELA. Textový prvek je umístěn uvnitř parcely a reprezentuje její definiční bod. Parcelní číslo je vázáno na katastrální území.

Značka druhu pozemku je bodový popisný prvek, který reprezentuje atribut druh pozemku a způsob využití nemovitostí entity PARCELA. Mapová značka se umísťuje uprostřed plochy parcely pokud možno nad parcelním číslem, u rozsáhlých nebo členitých parcel může být značka umístěna vícekrát, u parcel malé plochy může být vynechána.

Popisné parcelní číslo je textový popisný prvek, který se umístí poblíž parcely tehdy, když se do parcely nevejde parcelní číslo. Vynášecí čára a šipka k popisnému parcelnímu číslu vysvětlují umístění popisného parcelního čísla.

+BR

+1/DR

Pokud je historizován kterýkoliv z prvků popisné číslo parcely,

vynášecí linie a šipka, musí být historizovány i zbývající prvky.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [obrazů

parcel].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu nebo značky.

PAR_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

OPAR_TYPE                      ANO  VARCHAR2  10     D-OPAR TYPE                Typ obrazů parcel.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

Primární klíč:                       Sloupce:

OP_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

OP_FK1                               PAR_ID                             na tab. PARCELY

Jméno: OBRAZY_BUDOV

Kód: OB

Popis:

Obraz budovy je prvek prostorových dat, který obsahuje entity zobrazující budovu nově zapsanou v KN a další objekty typu budova zjištěné při obnově katastrálního operátu novým mapováním.

Budovy jsou v katastru geometricky a polohově určeny obdobně jako parcely.

Ve stávajících katastrálních mapách nelze jednoznačně určit, která část vnitřní kresby reprezentuje budovu. V tomto případě nebudou mít budovy zapsané v popisné části odpovídající obraz v entitě prvek katastrální mapy.

Obvod budovy je liniový polohopisný prvek reprezentující vnější obvod budovy - zastavěné plochy.

Značka druhu budovy je bodový popisný prvek reprezentující druh budovy podle tabulky 9.5. Stavební objekty v příloze Vyhlášky 190/96 Sb.

Značka druhu budovy reprezentuje také druh pozemku – zastavěná plocha.

+BR

+1/UR

Při změně polohy značky druhu budovy nebo průběhu obvodu budovy se zachová hodnota sloupce BUD_ID.

+2/CR

+3/UR

Značka druhu budovy leží uvnitř každé z uzavřených lomených čar tvořících obvod budovy.

+4/CR

+5/UR

Obraz budovy leží uvnitř sjednocení parcel, na kterých budova leží.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [obrazů

budov].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Měřítkový faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení značky.

BUD_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

OBRBUD_TYPE                    ANO  VARCHAR2  10     D-OBRBUD TYPE              Typ obrazů budov.

Primární klíč:                       Sloupce:

OB_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

OB_FK1                               BUD_ID                             na tab. BUDOVY

Jméno: DALSI_PRVKY_MAPY

Kód: DPM

Popis:

Tabulka obsahuje polohopisné a popisné entity katastrální mapy, které nezobrazují popisné údaje katastru.

+BR

+1/CR

Liniové další prvky polohopisu, které mají hodnotu sloupce PRISL_PARCELE rovnu ANO, a hranice parcely, uvnitř které liniové další prvky polohopisu leží (dáno cizím klíčem PAR_ID), tvoří rovinný graf.

+2/CR

Alespoň jeden sloupec geometrie musí být naplněn (podle typu prvku), nebo musí být naplněna vazba na Spojení bodů polohopisu.

+3/CR

Další prvky mapy jsou vázány na parcelu, nikoli na díl parcely.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [dalších

prvků mapy].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM              Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení]

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu nebo značky.

BP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[bodu polohopisu].

DPM_TYPE                       ANO  VARCHAR2  10     D-DPM TYPE                 Typ dalších prvků mapy.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

Primární klíč:                       Sloupce:

DPM_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

DPM_FK1                              BP_ID                              na tab. SOURADNICE_OBRAZU

DPM_FK2                              KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: OBRAZY_BODU_BP

Kód: OBBP

Popis:

Tabulka obsahuje body bodových polí evidované v ISKN.

Číslo bodu je textový popisný prvek, který zobrazuje číslo bodu bodového pole.

Značka bodu je bodový polohopisný prvek, který zobrazuje bod bodového pole.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [obrazů

bodů BP].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM              Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu nebo značky.

BP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[bodu polohopisu].

OBBP_TYPE                      ANO  VARCHAR2  10     D-OBBP TYPE                Typ obrazů bodů bodových polí.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

Primární klíč:                       Sloupce:

OBBP_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

OBBP_FK1                             BP_ID                              na tab. SOURADNICE_OBRAZU

Jméno: T_PRVKU_P_DAT

Kód: TYPPPD

Popis:

Centrálně spravovaný číselník obsahuje popis prvků katastrální mapy a dalších prostorových dat přítomných v systému.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KOD                            ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH   Kód typu prvku prostorových dat.

POLOHOPIS                      ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Příznak polohopisného prvku mapy.

EDITOVATELNY                   ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Editovatelnost prvku v rámci

editace popisných prvků mapy.

PLATNOST_OD                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum zahájení platnosti.

VYZNAM                         NE   VARCHAR2  240    D-POPIS-POZNÁMKA           Význam typu prvku prostorových

dat.

KRIVKA                         NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Přípustnost použití křivky.

TYP_PRVKU                      NE   NUMBER    1                                 Typ (vlastnost) liniového prvku

hranice parcely, vnitřní kresby).

PLATNOST_DO                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum ukončení platnosti.

Primární klíč:                       Sloupce:

TYPPPD_PK                            KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: ZOBRAZENI_VB

Kód: ZVB

Popis:

Grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku

ve prospěch jiného. Zobrazení věcného břemene je liniový prvek,

který musí být tvořen body polohopisu.

Sloupce:                 Pov?:     Typ:     Vel.:  Doména:                  Popis:

ID                       ANO      NUMBER    30.0   D-ID                   Unikátní generované číslo

[zobrazení VB].

STAV_DAT                 NE       NUMBER    2      D-STAV DAT             Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU             NE       DATE             D-DNEŠNÍ DATUM         Časový údaj prvního výskytu

entity v systému.

DATUM_ZANIKU             NE       DATE             D-DNEŠNÍ DATUM         Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU         NE       NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU     Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU         NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU         NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [řízení].

TYPPPD_KOD               ANO      NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

KATUZE_KOD               NE       NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

HJPV_ID                  NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [seskupení jiného právního

vztahu].

Primární klíč:                          Sloupce:

ZVB_PK                                  ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

ZVB_FK1                                 KATUZE_KOD                        na tab. KATASTR_UZEMI

ZVB_FK2                                 HJPV_ID                           na tab. JINE_PRAV_VZTAHY

ZVB_FK3                                 TYPPPD_KOD                        na tab. T_PRVKU_P_DAT

Jméno: PRVKY_O_MAPY

Kód: POM

Popis:

Tabulka obsahuje exportovaná data prvků orientační mapy.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[prvků orientační mapy].

STAV_DAT                       ANO  NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu

entity v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní

generované číslo [řízení]

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní

generované číslo [řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH   Typ prvku prostorových dat

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Text

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost

UHEL                           NE   NUMBER    10.4                              Úhel

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2                                 Vztažný bod

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území

Primární klíč:                          Sloupce:

POM_PK                                  ID

Cizí klíče:                             Sloupce:

POM_FK1                                 TYPPPD_KOD                         na tab. T_PRVKU_P_DAT

POM_FK2                                 KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: SPOJENI_PO_MAPY

Kód: SPOM

Popis:

Tabulka obsahuje exportovaná data prvků orientační mapy.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu

entity v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

PORADOVE_CISLO_BODU            ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Pořadové číslo bodu

SOURADNICE_Y                   ANO  NUMBER    10.2                              Souřadnice prvku.

SOURADNICE_X                   ANO  NUMBER    10.2                              Souřadnice prvku.

POM_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na ID v tab.PP_VF_POM

PARAMETRY_SPOJENI              NE   VARCHAR2  100    D-PARAMETRY LINIE          Parametry spojení

Cizí klíče:                             Sloupce:

SPOM_FK1                                POM_ID                            na tab. PRVKY_O_MAPY

Jméno: SOURADNICE_POLOHY

Kód: SPOL

Popis:

Tabulka obsahuje body polohopisu - čísla bodů a souřadnice polohy - měřené souřadnice, včetně odkazu na ZPMZ, které je určilo (toto ZPMZ se může lišit od ZPMZ, v rámci kterého je bod číslován).

+BR

+1/CR

Musí být určeny buď dvojice sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, nebo sloupec CISLO_TL.

+2/CR

Sloupec UPLNE_CISLO je odvozen ze sloupců KATUZE_KOD, CISLO_ZPMZ, CISLO_TL a CISLO_BODU.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD je uveden pouze u jedné ze souřadnic bodu SPOL nebo SOBR.

Kód kvality bodu KODCHB_KOD není vyplněn, nebo nabývá hodnot 1 – 3.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

CISLO_ZPMZ                     NE   NUMBER    5      D-ČÍSLO ZPMZ               Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci

kat. území.

CISLO_TL                       NE   NUMBER    4                                 Číslo triangulačního listu.

CISLO_BODU                     ANO  NUMBER    12     D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU    Číslo bodu v rámci ZPMZ a katast

rálního území.

UPLNE_CISLO                    ANO  NUMBER    12     D-ČÍSLO BODU POLOHOPISU    Úplné devítimístné číslo bodu

polohopisu.

SOURADNICE_Y                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

KODCHB_KOD                     NE   NUMBER    2.0    D-CHARAKTERISTIKA KVALITY  Kód charakteristiky kvality bodu.

KATUZE_KOD_MER                 NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

CISLO_ZPMZ_MER                 NE   NUMBER    5      D-ČÍSLO ZPMZ               ZPMZ, které určilo souřadnice .

Primární klíč:                       Sloupce:

SPOL_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SPOL_UK                              KATUZE_KOD

CISLO_ZPMZ

CISLO_TL

CISLO_BODU

KATUZE_KOD_MER

CISLO_ZPMZ_MER

Cizí klíče:                          Sloupce:

SPOL_FK1                             KATUZE_KOD                         na tab. ZPMZ

CISLO_ZPMZ

SPOL_FK2                             KODCHB_KOD                         na tab. KODY_CHAR_Q_BODU

SPOL_FK3                             KATUZE_KOD_MER                     na tab. ZPMZ

CISLO_ZPMZ_MER

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY

BPEJ

Jméno: HRANICE_BPEJ

Kód: HBPEJ

Popis:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.

Hranice bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) je liniový prvek, který tvoří rozhraní mezi dvěma různými BPEJ. Hranice BPEJ není polohopisným prvkem katastrální mapy.

+BR

+1/CR

Hranice BPEJ tvoří areálový graf.

+2/CR

Pokud tvoří hranice BPEJ hranici mezi dvěma BPEJ, jsou naplněny sloupce BPEJ_KOD_HRANICE_i, (i=1,2) hodnotami klíčů BPEJ, jejichž hranici hranice BPEJ tvoří.

+3/CR

Pokud tvoří hranice BPEJ hranici území, které není bonitováno, nebo hranici území, které není popsáno digitálními hranicemi BPEJ, je naplněn sloupec BPEJ_KOD_HRANICE_1 kódem BPEJ, jehož hranici hranice tvoří, sloupec BPEJ_KOD_HRANICE_2 zůstane nevyplněn.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [hranice

BPEJ].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

BPEJ_KOD_HRANICE_1             ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

BPEJ_KOD_HRANICE_2             NE   VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

Primární klíč:                       Sloupce:

HBPEJ_PK                             ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: OZNACENI_BPEJ

Kód: OBPEJ

Popis:

Textový popisný prvek, který vyjadřuje hodnotu kódu BPEJ.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[označení BPEJ].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu.

BPEJ_KOD                       ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

Primární klíč:                       Sloupce:

OBPEJ_PK                             ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

GEOMETRICKÝ PLÁN

GMPL

Jméno: NAVRHY_ZMEN_KM

Kód: NZ

Popis:

Tabulka popisuje geometrický plán a další hlavičku dalších změn v KM, které nejsou prováděny geometrickým plánem.

Tabulka Návrhy změn v KM obsahuje sloupce pro uložení vybraných údajů popisového pole GP.

Tabulka Návrh změn v KM obsahuje ve svých sloupcích také hlavičku ZPMZ, pokud ke změnám v geodetických datech nedochází geometrickým plánem, ale pouze ZPMZ. Tato varianta je vyjádřena hodnotou sloupce NZ_TYPE.

+BR

+1/CR

Pokud tabulka reprezentuje hlavičku ZPMZ, je vazba na tabulku ZPMZ

1:1.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [návrhů

změn KM].

STAV_NZ                        ANO  NUMBER    1.0    D-STAV GP                  Popisuje stav zpracování změny.

NZ_TYPE                        ANO  VARCHAR2  10     D-NZ TYPE                  Typ návrhů změn.

PORIZENI_DAT_NZ                ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Popisuje stav pořízení dat.

RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

CISLO_PLANU                    NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Číslo složené z čísla ZPMZ,

zakázky zhotovitele a dvojčíslí roku.

VYHOTOVIL                      NE   VARCHAR2  200    D-NÁZEV DLOUHÝ             Identifikace vyhotovitele změny.

OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU        NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Označení mapového listu, na kterém

leží změna.

Primární klíč:                       Sloupce:

NZ_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

NZ_UK                                RIZENI_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

NZ_RIZENI_FK                         RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

Jméno: ZPMZ

Kód: ZPMZ

Popis:

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

CISLO_ZPMZ                     ANO  NUMBER    5      D-ČÍSLO ZPMZ               Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci

kat. území.

PPZ_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID

STAV_ZPMZ                      ANO  NUMBER    1.0    D-STAV ZPMZ                Stav pořízení ZPMZ.

MERICKY_NACRT                  NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE

ZAPISNIK_PODROB_MERENI         NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE

VYPOCET_PROTOKOL_VYMER         NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE

TYPSOS_KOD                     NE   NUMBER    1.0    D-TYP SOUŘADNÉHO SYSTÉMU   Kód souřadného systému.

Primární klíč:                       Sloupce:

ZPMZ_PK                              KATUZE_KOD

CISLO_ZPMZ

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

ZPMZ_KATUZE_FK2                      KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

ZPMZ_TYPSOS_FK3                      TYPSOS_KOD                         na tab. T_SOURAD_SYS

Jméno: NZ_ZPMZ

Kód: NZZP

Popis:

Tabulka popisuje vazbu mezi Návrhem změn a ZPMZ.

+BR

+1/CR

Pokud tabulka NAVRHY_ZMEN reprezentuje hlavičku ZPMZ, je vazba na tabulku ZPMZ 1:1.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

NZ_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[návrhu změn ZPMZ].

ZPMZ_CISLO_ZPMZ                ANO  NUMBER    5      D-ČÍSLO ZPMZ               Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci

kat. území.

ZPMZ_KATUZE_KOD                ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

Primární klíč:                       Sloupce:

NZZP_PK                              NZ_ID

ZPMZ_CISLO_ZPMZ

ZPMZ_KATUZE_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

NZZP_NZ_FK1                          NZ_ID                              na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

NZZP_ZPMZ_FK2                        ZPMZ_CISLO_ZPMZ                    na tab. ZPMZ

ZPMZ_KATUZE_KOD

Jméno: PARCELY_G

Kód: PARG

Popis:

Tabulka obsahuje parcely z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                            ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [parcely].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PKN_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely]. Odkaz na parcelu KN,

která leží „nad“ parcelou ZE.

PAR_TYPE                       ANO  VARCHAR2  10     D-PAR TYPE                 Typy parcel.

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

KATUZE_KOD_PUV                 NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

DRUH_CISLOVANI_PAR             ANO  NUMBER    1.0    D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL    Druh číslování parcel.

KMENOVE_CISLO_PAR              ANO  NUMBER    5      D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY    Kmenové parcelní číslo.

ZDPAZE_KOD                     NE   NUMBER    1.0    D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD     Zdroj evidence parcel v ZE.

PODDELENI_CISLA_PAR            NE   NUMBER    3      D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY  Poddělení čísla parcely.

DIL_PARCELY                    NE   NUMBER    1      D-ČÍSLO DÍLU PARCELY       Číslo dílu parcely

MAPLIS_KOD                     NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

mapového listu.

ZPURVY_KOD                     NE   NUMBER    1.0    D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY    Kód způsobu určení výměry.

DRUPOZ_KOD                     NE   NUMBER    2.0    D-DRUH POZEMKU KÓD         Kód druhu pozemku.

ZPVYPA_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Specifikace využití  pozemku v

rámci druhu pozemku.

TYP_PARCELY                    NE   NUMBER    1.0    D-TYP PARCELY              Typ parcely.

VYMERA_PARCELY                 ANO  NUMBER    9.0    D-VÝMĚRA                   Výměra parcely v metrech

čtverečních.

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

DEFINICNI_BOD_PAR              NE   VARCHAR2  100    D-GEOMETRIE BOD            Definiční bod parcely.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované

číslo tělesa.

PAR_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

parcely (vyplňuje se u dílů),

odkaz na parcelu, jejíž součástí

je tento díl.

BUD_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

budovy

IDENT_BUD                      ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Parcela identifikuje budovu

SOUCASTI_T1                    ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Příznak - Budova je součástí

pozemku

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

IDENT_PS                       NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Parcela identifikuje právo stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

PARG_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

PARG_UK                              KATUZE_KOD

DRUH_CISLOVANI_PAR

KMENOVE_CISLO_PAR

PODDELENI_CISLA_PAR

ZDPAZE_KOD

KATUZE_KOD_PUV

DIL_PARCELY

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: BUDOVY_G

Kód: BUDG

Popis:

Tabulka obsahuje stavby z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                            ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [budovy].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPBUD_KOD                     ANO  NUMBER    1.0    D-TYP BUDOVY KÓD           Typ stavby.

CAOBCE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-ČÁST OBCE KÓD            Kód části obce.

CISLO_DOMOVNI                  NE   NUMBER    4.0    D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVID  Číslo popisné nebo

číslo evidenční.

CENA_NEMOVITOSTI               NE   NUMBER    14.2   D-CENA NEMOVITOSTI         Cena nemovitosti.

ZPVYBU_KOD                     NE   NUMBER    4.0    D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITO  Specifikace využití  budovy.

TEL_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[tělesa].

DOCASNA_STAVBA                 NE   VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Identifikátor dočasné stavby

JE_SOUCASTI                    NE   VARCHAR2  1      D-STAVBA_SOUCASTI          Indikátor stavby, je-li součástí

pozemku

PS_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

práva stavby

Primární klíč:                       Sloupce:

BUDG_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: BONIT_DILY_PARC_G

Kód: BDPG

Popis:

Tabulka slouží k uložení bonitních dílů parcel z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

PAR_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

BPEJ_KOD                       ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ. (kód

bonitního dílu parcely)

VYMERA                         ANO  NUMBER    9.0    D-VÝMĚRA                   Výměra bonitního dílu.

Primární klíč:                       Sloupce:

BDPG_PK                              PAR_ID

BPEJ_KOD

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: HRANICE_PARCEL_G

Kód: HPG

Popis:

Tabulka hranic parcel z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [hranice

parcel].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

PAR_ID_1                       ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

PAR_ID_2                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

Primární klíč:                       Sloupce:

HPG_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: OBRAZY_PARCEL_G

Kód: OPG

Popis:

Tabulka obrazů parcel z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [obrazů

parcel].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu nebo značky.

PAR_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[parcely].

OPAR_TYPE                      ANO  VARCHAR2  10     D-OPAR TYPE                Typ obrazů parcel.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

Primární klíč:                       Sloupce:

OPG_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: OBRAZY_BUDOV_G

Kód: OBG

Popis:

Tabulka obrazů budov z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [obrazů

budov].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Měřítkový faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení značky.

BUD_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[budovy].

OBRBUD_TYPE                    ANO  VARCHAR2  10     D-OBRBUD TYPE              Typ obrazů budov.

Primární klíč:                       Sloupce:

OBG_PK                               ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: ZOBRAZENI_VB_G

Kód: ZVBG

Popis:

Grafické znázornění věcných břemen z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                 Pov?:     Typ:     Vel.:  Doména:                  Popis:

ID                       ANO      NUMBER    30.0   D-ID                   Unikátní generované číslo

[zobrazení VB].

STAV_DAT                 NE       NUMBER    2      D-STAV DAT             Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU             NE       DATE             D-DNEŠNÍ DATUM         Časový údaj prvního výskytu

entity v systému.

DATUM_ZANIKU             NE       DATE             D-DNEŠNÍ DATUM         Časový údaj konce platnosti

výskytu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU         NE       NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU     Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU         NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU         NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [řízení].

TYPPPD_KOD               ANO      NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

KATUZE_KOD               NE       NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

HJPV_ID                  NE       NUMBER    30.0   D-ID                   Odkaz na unikátní generované

číslo [seskupení jiného právního

vztahu].

Primární klíč:                          Sloupce:

ZVBG_PK                                 ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

Jméno: DALSI_PRVKY_MAPY_G

Kód: DPMG

Popis:

Obsahuje další prvky mapy z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [dalších

prvků mapy].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM              Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení]

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu nebo měřítkový

faktor značky.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu nebo značky.

BP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[bodu polohopisu].

DPM_TYPE                       ANO  VARCHAR2  10     D-DPM TYPE                 Typ dalších prvků mapy.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

KATUZE_KOD                     ANO  NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

Primární klíč:                       Sloupce:

DPMG_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

DPMG_FK1                             BP_ID                              na tab. SOURADNICE_OBRAZU

DPMG_FK2                             KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: SPOJENI_B_POLOH_G

Kód: SBPG

Popis:

Spojení bodů polohopisu z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo.

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované èíslo

(tabulka PA_RIZENI).

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

(tabulka RIZENI).

BP_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[bodů polohopisu].

PORADOVE_CISLO_BODU            ANO  NUMBER    38.0                              Pořadové číslo bodu.

OB_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[obrazů bodů].

HP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[hranice parcely].

DPM_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[další prvky mapy].

PARAMETRY_SPOJENI              NE   VARCHAR2  100    D-PARAMETRY LINIE          Parametry liniových

ZVB_ID                         ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[zobrazení VB].

Primární klíč:                       Sloupce:

SBPG_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SBPG_UK                              PORADOVE_CISLO_BODU

DPM_ID

HP_ID

OB_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: HRANICE_BPEJ_G

Kód: HBPEJG

Popis:

Tabulka obsahuje hranice BPEJ z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [hranice

BPEJ].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

BPEJ_KOD_HRANICE_1             ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

BPEJ_KOD_HRANICE_2             NE   VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

Primární klíč:                       Sloupce:

HBPEJB_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: SPOJENI_B_MAPY_G

Kód: SBMG

Popis:

Tabulka obsahuje předpis spojení bodů mapy z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM

PORADOVE_CISLO_BODU            ANO  NUMBER    38.0                              Pořadové číslo bodu.

SOURADNICE_Y                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   ANO  NUMBER    10.2   D-SOUŘADNICE_BODU          Souřadnice X bodu.

OP_ID                          NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[obrazy parcel].

DPM_ID                         NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[další prvky mapy].

HBPEJ_ID                       NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[hranice BPEJ].

PARAMETRY_SPOJENI              NE   VARCHAR2  100    D-PARAMETRY LINIE          Parametry liniových prvků typu

kruhový oblouk, kružnice, křivka.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SBMG_UK                              PORADOVE_CISLO_BODU

DPM_ID

HPBPEJ_ID

OP_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: OZNACENI_BPEJ_G

Kód: OBPEJG

Popis:

Tabulka obsahuje označení BPEJ z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo

[označení BPEJ].

STAV_DAT                       NE   NUMBER    2      D-STAV DAT                 Stav aktuálnosti dat.

DATUM_VZNIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj prvního výskytu entity

v systému.

DATUM_ZANIKU                   NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Časový údaj konce platnosti výsky

tu entity v systému.

PRIZNAK_KONTEXTU               NE   NUMBER    1.0    D-PŘÍZNAK KONTEXTU         Příznak kontextu

RIZENI_ID_VZNIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

RIZENI_ID_ZANIKU               NE   NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo

[řízení].

TYPPPD_KOD                     ANO  NUMBER    10.0   D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

SOURADNICE_Y                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice Y bodu.

SOURADNICE_X                   NE   NUMBER    10.2    D-SOUŘADNICE_BODU         Souřadnice X bodu.

TEXT                           NE   VARCHAR2  255                               Obsah textu.

VELIKOST                       NE   NUMBER    10.2                              Velikost textu.

UHEL                           NE   NUMBER    10.4   D-UHEL NATOCENI            Úhel natočení textu.

BPEJ_KOD                       ANO  VARCHAR2  5      D-BPEJ KÓD                 Jednoznačný kód BPEJ.

KATUZE_KOD                     NE   NUMBER    6.0    D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

VZTAZNY_BOD                    NE   NUMBER    2      D-VZTAZNY_BOD              Vztažný bod textu.

Primární klíč:                       Sloupce:

OBPEJG_PK                            ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

Jméno: OBRAZY_DEF_BODU_G

Kód: OBDEBOG

Popis:

Tabulka obsahuje obrazy definičních bodů z potvrzených geometrických plánů.

Sloupce:                 Pov?     Typ             Vel:     Doména:                  Popis:

ID                       Ano     NUMBER           30       D-ID                   Unikátní generované číslo

[obrazu def. bodu].

STAV_DAT                 Ne      NUMBER           2        D-STAV DAT             Stav dat

DATUM_VZNIKU             Ne      DATE                      D-DNEŠNÍ DATUM         Datum vzniku

DATUM_ZANIKU             Ne      DATE                      D-DNEŠNÍ DATUM         Datum zániku

PRIZNAK_KONTEXTU         Ne      NUMBER           1        D-PŘÍZNAK KONTEXTU     Příznak kontextu

PAR_ID                   Ne      NUMBER           30       D-ID                   Odkaz na parcelu

BUD_ID                   Ne      NUMBER           30       D-ID                   Odkaz na budovu

TYPBUD_KOD               Ne      NUMBER           1        D-TYP BUDOVY KÓD       Kód typu budovy

CISLO_DOMOVNI            Ne      NUMBER           4        D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVIDENČNÍ   Čís. domov.

SOURADNICE_Y             Ne      NUMBER           10,2     D-JTSK Y               Souřadnice def. bodu Y

SOURADNICE_X             Ne      NUMBER           10,2     D-JTSK X               Souřadnice def. bodu Y

Primární klíč:                          Sloupce:

OBDEBOG_PK                              ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

REZERVOVANÁ ČÍSLA

REZE

Jméno: REZ_PARCELNI_CISLA

Kód: RECI

Popis:

Tabulka obsahuje parcelní čísla, která byla rezervována pro účely vyhotovení geometrického plánu. Při potvrzování geometrického plánu se kontroluje, zda byla použita přidělená rezervovaná parcelní čísla. Při zápisu nové parcely do katastru nemovitostí je její číslo z tabulky rezervované parcelní číslo vymazáno.

Úplné parcelní číslo je jedinečné v rámci tabulek PARCELY a REZE_PARCELNI_CISLA. Blok slouží ke kontrole nepoužití rezervovaného  parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KATUZE_KOD                    ANO  NUMBER    6.0   D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

KMENOVE_CISLO_PAR             ANO  NUMBER    5.0   D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY    Kmenové parcelní číslo.

DRUH_CISLOVANI_PAR            ANO  NUMBER    1.0   D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL    Rozlišení stavební a pozemkové

parcely.

PODDELENI_CISLA_PAR            NE  NUMBER    3.0   D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY  Poddělení čísla parcely.

REZZPMZ_CISLO_ZPMZ            ANO  NUMBER    5.0                              Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat.

území.

Primární klíč:                       Sloupce:

Unikátní klíče:                      Sloupce:

PU_REPACI_UK                         KMENOVE_CISLO_PAR

PU_REPACI_UK                         PODDELENI_CISLA_PAR

PU_REPACI_UK                         DRUH_CISLOVANI_PAR

PU_REPACI_UK                         KATUZE_KOD

Cizí klíče:                          Sloupce:

PU_REPACI_KATUZE_FK1                 KATUZE_KOD                      na tab. KATASTR_UZEMI

PU_REPACI_REZZPMZ_FK2                KATUZE_KOD                      na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

PU_REPACI_REZZPMZ_FK2                KATUZE_KOD                      na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

Jméno: DOTCENA_PAR_CISLA

Kód: DOCI

Popis:

Datový blok obsahuje všechna parcelní čísla, která kdy byla použita za dobu elektronického vedení katastru nemovitostí v informačním systému ISKN (od migrace příslušného pracoviště v roce 2001). Blok slouží ke kontrole nepoužití již jednou použitého parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KATUZE_KOD                    ANO  NUMBER    6.0   D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

KMENOVE_CISLO_PAR             ANO  NUMBER    5.0   D-KMENOVÉ ÈÍSLO PARCELY    Kmenové parcelní èíslo.

PODDELENI_CISLA_PAR            NE  NUMBER    3.0   D-PODDÌLENÍ ÈÍSLA PARCELY  Poddìlení èísla parcely.

DRUH_CISLOVANI_PAR            ANO  NUMBER    1.0   D-DRUH ÈÍSLOVÁNÍ PARCEL    Skupinové èíslo parcely.

Primární klíč:                       Sloupce:

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Cizí klíče:                          Sloupce:

AK_PAR_FK2                           KATUZE_KOD                          na tab. KATASTR_UZEMI

Jméno: DOT_HIST_PAR_CISLA

Kód: DOHICI

Popis:

Datový blok obsahuje všechna parcelní čísla, která kdy byla použita za dobu elektronického vedení katastru nemovitostí v informačním systému KN_2000 (1993 – 2001). Blok slouží ke kontrole nepoužití již jednou použitého parcelního čísla při obnově katastrálního operátu bez přečíslování. Tabulka byla jednorázově naplněna při migraci KN 2000 do ISKN.

Poznámka: Tabulka obsahuje duplicitně veškerá parcelní čísla, která byla platná v okamžiku migrace s tabulkou DOTCENA_PAR_CISLA

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

KATUZE_KOD                     NE  NUMBER    6.0   D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD    Kód katastrálního území.

PARCIS                         NE  NUMBER    5.0                              Kmenové parcelní èíslo.

PARPOD                         NE  NUMBER    3.0                              Poddìlení kmenového èísla parcely.

PARSKUP                        NE  NUMBER    1.0                              Kód druhu èíslování parcel.

Primární klíč:                       Sloupce:

Unikátní klíče:                      Sloupce:

Jméno: REZ_CISLA_PBPP

Kód: REZBP

Popis:

Do výstupního datového souboru budou zahrnuta všechna rezervovaná čísla bodu PBPP, která přísluší k  exportovaným k.ú.

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

CISLO_BODU					ANO	 NUMBER	  4.0   D-INTEGER4				Celé číslo (maximální 4-místné).

KATUZE_KOD  					ANO	 NUMBER	  6.0   D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD	Kód katastrálního území

REZZPMZ_CISLO_ZPMZ			NE	 NUMBER	  5.0							Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat.

území.

RIZENI_ID					ANO	 NUMBER	  30.0	D-ID						Odkaz na unikátní generované číslo.

Primární klíč:                          Sloupce:

REZBP_PK                                KATUZE_KOD

CISLO_BODU

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

REZBP _FK3                              RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

REZBP _KATUZE_FK2                       KATUZE_KOD                         na tab. KATASTR_UZEMI

REZBP _REZZPMZ_FK1                      REZZPMZ_CISLO_ZPMZ                 na tab. PU_REZ_CISLA_ZPMZ

DEFINIČNÍ BODY

DEBO

Jméno: OBRAZY_DEF_BODU

Kód: OBDEBO

Popis:

Tabulka obrazů definičních bodů obsahuje definiční body parcel, budov a částí budov (pokud jsou v ISKN naplněny). Obsahuje údaje o souřadnicích a odkaz (ID) na objekt v KN.

Sloupce:                 Pov?     Typ             Vel:     Doména:                  Popis:

ID                       Ano     NUMBER           30       D-ID                   Unikátní generované číslo

[obrazu def. bodu].

STAV_DAT                 Ne      NUMBER           2        D-STAV DAT             Stav dat

DATUM_VZNIKU             Ne      DATE                      D-DNEŠNÍ DATUM         Datum vzniku

DATUM_ZANIKU             Ne      DATE                      D-DNEŠNÍ DATUM         Datum zániku

PRIZNAK_KONTEXTU         Ne      NUMBER           1        D-PŘÍZNAK KONTEXTU     Příznak kontextu

PAR_ID                   Ne      NUMBER           30       D-ID                   Odkaz na parcelu

BUD_ID                   Ne      NUMBER           30       D-ID                   Odkaz na budovu

TYPBUD_KOD               Ne      NUMBER           1        D-TYP BUDOVY KÓD       Kód typu budovy

CISLO_DOMOVNI            Ne      NUMBER           4        D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVIDENČNÍ   Čís. domov.

SOURADNICE_Y             Ne      NUMBER           10,2     D-JTSK Y               Souřadnice def. bodu Y

SOURADNICE_X             Ne      NUMBER           10,2     D-JTSK X               Souřadnice def. bodu Y

Primární klíč:                          Sloupce:

OBDEBO_PK                               ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

OBDEBO_FK1                              PAR_ID                            na tab. PARCELY 
OBDEBO_FK2                              BUD_ID                            na tab. BUDOVY 
OBDEBO_FK3                              BUD_ID                            na tab. CASTI_BUDOV
OBDEBO_FK4                              TYPBUD_KOD                        na tab. CASTI_BUDOV
OBDEBO_FK5                              CISLO_DOMOVNI                     na tab. CASTI_BUDOV
OBDEBO_FK6                              TYPBUD_KOD                        na tab. T_BUDOV

ADRESNÍ MÍSTA

ADRM

Jméno: BUD_OBJ

Kód: BUDOBJ

Popis:

Datový blok zajišťuje vazbu mezi budovami a adresami prostřednictvím ID budovy a kódu objektu. Tento datový blok obsahuje vždy aktuální data bez ohledu na datum, ke kterému je export NVF vytvořen (nepracuje s historií).

Sloupce:                 Pov?     Typ             Vel:     Doména:                  Popis:

CISDOM_HOD               Ano      NUMBER          4        D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVIDENČNÍ   Čís. domovní.

ID_KN                    Ne       NUMBER          30       D-ID                   ID existující budovy nebo

části budovy

CB_KN                    Ne       VARCHAR2        1        D-Ano/Ne               Vazba na část budovy nebo

budovu

ID_UA                    Ne       NUMBER          9        D-OBJEKT KÓD           Kód objektu

Primární klíč:                          Sloupce:

BUDOBJ_PK                               CISDOM_HOD

ID_KN

CB_KN

ID_UA

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

BUDOBJ_FK1                              ID_KN                             na tab. BUDOVY

BUDOBJ_FK1                              ID_UA                             na tab. ADRESA

Jméno: ADRESA

Kód: ADROBJ

Popis:

Datový blok obsahuje odkazy na adresy budov, které jsou obsaženy v bloku nemovitostí. Tento datový blok obsahuje vždy aktuální data bez ohledu na datum, ke kterému je export NVF vytvořen (nepracuje s historií).

Sloupce:                 Pov?     Typ             Vel:     Doména:                  Popis:

KOD                      Ano      NUMBER          9        D-ADRESA KÓD           Kód adresy

OBJEKT_KOD               Ano      NUMBER          9        D-OBJEKT KÓD           Kód objektu

ULICE_KOD                Ne       NUMBER          7        D-ULICE KÓD            Kód ulice.

CIS_ORIENT               Ne       VARCHAR2        4        D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO     Čís. orientační

PSC                      Ano      NUMBER          5        D-PSČ                  Poštovní směrovací číslo

PLATNOST_OD              Ano      DATE                     D-DNEŠNÍ DATUM         Platnost od

PLATNOST_DO              Ne       DATE                     D-DNEŠNÍ DATUM         Platnost do

ULICE_NAZEV              Ne       VARCHAR2        48       D-ULICE A VP NÁZEV     Název ulice.

Primární klíč:                          Sloupce:

ADROBJ_PK                               KOD

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

SROVNÁVACÍ SESTAVENÍ PARCEL

SRST

Jméno: SROVNAVACI_SESTAVENI

Kód: SRST

Popis:

Tabulka se může vyskytovat pouze v souboru VF na vstupu do ISKN (při importu).

Sloupce:                      Pov?: Typ:      Vel.:  Doména:                    Popis:

ID                            ANO  NUMBER     30.0   D-ID

KN_PAR_ID                     ANO  NUMBER     30.0   D-ID

OO_PAR_ID                     ANO  NUMBER     30.0   D-ID

Primární klíč:                       Sloupce:

SRST_PK                              ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:

SRST_UK                              KN_PAR_ID

SRST_UK                              OO_PAR_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:

SRST_FK1                             KN_PAR_ID                       na tab. PARCELY – historizovat nebo zachovat

SRST_FK2                             OO_PAR_ID                       na tab. PARCELY – zplatnit nebo zachovat

NZ ML

NZML

Jméno: NZ_ML

Kód: NZML

Popis:

Vazební tabulka přiřazující mapové listy k návrhům změny.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:

NZ_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [návrhů změn KM].

ML_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní generované číslo mapového listu.

CREATED_BY                     ANO  VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Vytvořeno kým.

CREATE_DATE                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum vytvoření.

UPDATED_BY                     NE   VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Změněno kým.

UPDATE_DATE                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum poslední změny.

Primární klíč:                          Sloupce:

NZML_PK                                 NZ_ID

ML_ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

NZML_FK1                                NZ_ID                              na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

NZML_FK2                                ML_ID                              na tab. MAPOVE_LISTY

NZ UCEL

NZU

Jméno: NZ_UCEL

Kód: NZU

Popis:

Vazební tabulka přiřazující kódy typu účelu návrhu změny k návrhům změny.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:

NZ_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo [návrhů změn KM].

U_KOD                          ANO  VARCHAR2  3      D-TYP ÚČELU                Kód typu účelu návrhu změny.

CREATED_BY                     ANO  VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Vytvořeno kým.

CREATE_DATE                    ANO  DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum vytvoření.

UPDATED_BY                     NE   VARCHAR2  30     D-USERNAME                 Změněno kým.

UPDATE_DATE                    NE   DATE             D-DNEŠNÍ DATUM             Datum poslední změny.

Primární klíč:                          Sloupce:

NZU_PK                                  NZ_ID

U_KOD

Unikátní klíče:                         Sloupce:

Cizí klíče:                             Sloupce:

NZU_FK1                                 NZ_ID                              na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

## Integritní omezení

Cizí klíče použité v ISKN nemusí být ve VF zachovány. Ve VF se můžou vyskytovat data, která mají v ISKN navzájem vazbu, export VF však nemusí tuto vazbu zachovat. V takovém případě bude jedna část vazby ukazovat na data, které ve VF nejsou. V případě, že bude k těmto datům doplněn další export VF, mohou být vazby doplněny, pokud data ukazující na vazby mimo VF nebyla předtím odmazána.

Seznam vazeb zachovaných ve VF:

Vazby uvedené dále jsou při exportu splněny pro všechny způsoby zadávání parametrů, platí to ovšem pouze pro export k jednomu časovému okamžiku, nikoliv pro změnové věty.

| Tabulka | Sloupec | Vazba na |
| --- | --- | --- |
| AK_BONIT_DILY_PARC | PAR_ID | AK_PARCELY.ID |
| AK_CASTI_BUDOV | BUD_ID | AK_BUDOVY.ID |
| AK_CASTI_BUDOV | TYPBUD_KOD | SC_T_BUDOV.KOD |
| AK_JEDNOTKY | BUD_ID | AK_BUDOVY.ID |
| AK_JEDNOTKY | TYPJED_KOD | SC_T_JEDNOTEK.KOD |
| AK_JEDNOTKY | ZPVYJE_KOD | SC_ZP_VYUZITI_JED.KOD |
| AK_JINE_PRAVNI_VZTAHY | OPSUB_ID_PRO | AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID |
| AK_OPRAV_SUBJEKTY | CHAROS_KOD | SC_CHAR_OS.KOD |
| AK_OPRAV_SUBJEKTY | ID_JE_1_PARTNe | AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID |
| AK_OPRAV_SUBJEKTY | ID_JE_2_PARTNe | AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID |
| AK_PARCELY | DRUPOZ_KOD | SC_D_POZEMKU.KOD |
| AK_PARCELY | BUD_ID | AK_BUDOVY.ID |
| AK_PARCELY | KATUZE_KOD | SC_KATASTR_UZEMI.KOD |
| AK_PARCELY | KATUZE_KOD_PUV | SC_KATASTR_UZEMI.KOD |
| AK_PARCELY | MAPLIS_KOD | SC_MAPOVE_LISTY.ID |
| AK_PARCELY | ZDPAZE_KOD | SC_ZDROJE_PARCEL_ZE.KOD |
| AK_PARCELY | TEL_ID | AK_TELESA.ID |
| AK_PARCELY | ZPURVY_KOD | SC_ZP_URCENI_VYMERY.KOD |
| AK_PARCELY | ZPVYPA_KOD | SC_ZP_VYUZITI_POZ.KOD |
| AK_R_LIST | LISTIN_ID | PA_LISTINY.ID |
| AK_R_ZPOCHR | ZPOCHR_KOD | SC_ZP_OCHRANY_Ne |
| AK_R_ZPOCHR | PAR_ID | AK_PARCELY.ID |
| AK_R_ZPOCHR | BUD_ID | AK_BUDOVY.ID |
| AK_R_ZPOCHR | JED_ID | AK_JEDNOTKY.ID |
| AK_TELESA | KATUZE_KOD | SC_KATASTR_UZEMI.KOD |
| AK_VLASTNICTVI | OPSUB_ID | AK_OPRAV_SUBJEKTY.ID |
| PA_ADRESY | UCAST_ID | PA_UCASTNICI.ID |
| PA_LISTINY_DALSI_UDAJE | DUL_KOD | SC_DALSI_UDAJE_LISTINY.KOD |
| PA_LISTINY_DALSI_UDAJE | LISTIN_ID | PA_LISTINY.ID |
| PA_OBJEKTY_RIZENI | RIZENI_ID | PA_RIZENI.ID |
| PA_PREDMETY_RIZENI | RIZENI_ID | PA_RIZENI.ID |
| PA_PREDMETY_RIZENI | TYPPRE_KOD | SC_T_PREDMETU_R.KOD |
| PA_RIZENI | TYPRIZ_KOD | PA_TYPY_RIZENI.KOD |
| PA_RIZENI_KU | KATUZE_KOD | SC_KATASTR_UZEMI.KOD |
| PA_RIZENI_KU | RIZENI_ID | PA_RIZENI.ID |
| PA_UCASTNICI | RIZENI_ID | PA_RIZENI.ID |
| PA_UCASTNICI_TYP | TYPUCA_KOD | PA_TYPY_UCASTNIKU.KOD |
| PA_UCASTNICI_TYP | UCAST_ID | PA_UCASTNICI.ID |
| PU_REZ_PARCELNI_CISLA | KATUZE_KOD | SC_KATASTR_UZEMI.KOD |
| SC_CASTI_OBCI | OBCE_KOD | SC_OBCE.KOD |
| SC_KATASTR_UZEMI | OBCE_KOD | SC_OBCE.KOD |
| SC_OBCE | OKRESY_KOD | SC_OKRESY.KOD |
| SC_OKRESY | KRAJE_KOD | SC_KRAJE.KOD |
| SC_T_PRAVNICH_VZT | TPR_KOD | SC_T_PREDMETU_R.KOD |

# Popis domén

Doména:  D-ADRESA KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  9

Počet des.míst:

Popis:

Předávací kód adresního místa dle standardu AA0109

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ADRESA TYP

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Kvalifikátor typu adresy.

Datový prvek pro upřesnění věcného obsahu adresy. Prvek nabývá věcného

významu ve spojení s adresou.

Pro potřeby SIS ČR tam, kde se užívá v rámci SIS adresa a kde je nutno

určit věcný obsah adresy.

Kvalifikátor adresy je určen k upřesnění věcného obsahu adresy, tj.

toho, co či kdo se nachází na místě určeném adresou, resp. k čemu údaj

o adrese slouží.

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           adresa organizace

2                           adresa provozní jednotky

3                           adresa  pracoviště

4                           adresa trvalého bydliště

5                           adresa přechodného bydliště

6                           stanoviště u vozidla

7                           místo události

8                           trvalá doručovací adresa dle EO

9                           doručovací adresa

Doména:  D-ANO NE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  1

Počet des.míst:

Popis:

Logická hodnota Ano, Ne.

Minimum:       Maximum:      Význam:

a                           ano

n                           ne

Doména:  D-BPEJ KÓD

Formát:  VARCHAR2

5

Počet des.míst:

Popis:

Kód bonitované půdně ekologické jednotky.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací

jednotka zemědělských půd, která je v obecném pojetí chápána jako

specifický  územní celek, který má v důsledku   svérázného působení

složek prostředí, především půdy, klimatu a reliéfu konkrétní

vlastnosti vyjádřené určitou  hodnotou produkčního potenciálu.

Pro potřeby SIS:

- databáze Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (číselná forma)

- mapy BPEJ (v graf. formě - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy)

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-CENA NEMOVITOSTI

Formát:  NUMBER

Délka:  14

Počet des.míst:  2

Popis:

Formát ceny.

Cena nemovitosti.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-CHARAKTERISTIKA KVALITY BODU KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód charakteristiky kvality bodu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-CHARAKTERISTIKA OPRÁVNĚNÉHO SUBJEKTU

Formát:  NUMBER

2

Počet des.míst:  0

Popis:

Rozlišení oprávněného subjektu.

Kód charakteristiky vlastníka (nájemce). Rozlišuje jednak fyzické

osoby s rodným číslem od ostatních subjektů s číslem identifikačním a

dále u fyzických osob rozlišuje jednotlivce od manželů.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-CP_CE

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Rozlišení č.p. a č.e.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           č.p.  Číslo popisné

2                           č.e.  Číslo evidenční

Doména:  D-ČÁST OBCE KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  6

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód části obce.

Jednoznačný v ČR.

Číselník částí obcí je součástí soustavy identifikátorů Informačního

systému o území. Kód je v rozmezí 000019-499994. Šestá číslice je

kontrolní.

Kontrolní znak je vypočten metodou MODULO 11 - ADDO, využívá se ke

vstupní kontrole kódu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

000019        499994        soustava identifikátorů informačního systému o území

Doména:  D-ČÁST OBCE NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  48

Počet des.míst:

Popis:

Název části obce.

Jednoznačný v obci.

Části obce mají samostatné číslování domů.

Pro účely územní identifikace se považují obce nečleněné na části

za obce s jedinou částí. Taková část má název shodný s názvem obce.

Část obce je evidenční jednotka vytvářená objekty s čísly popisnými,

resp. evidenčními a náhradními přidělenými v jedné číselné řadě.

Část obce jako evidenční jednotka nemá vlastní hranici.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSELNÁ ŘADA

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst: 0

Popis:

Označení číselné řady.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           jednotná číselná řada [jednotná]

2                           dvojí číselná řada [dvojí]

Doména:  D-ČÍSLO DÍLU PARCELY

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:

Popis:

Číslo dílu parcely.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSLO JEDNOTKY

Formát:  NUMBER

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Číslo jednotky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Formát:  NUMBER

Délka:  6

Počet des.míst:  0

Popis:

Číslo oprávnění oprávněného geodeta.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSLO POPISNÉ NEBO EVIDENČNÍ

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:  0

Popis:

Číslo popisné nebo evidenční.

Číslo popisné, resp. evidenční.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSLO VLASTNICTVÍ

Formát:  NUMBER

Délka:  6

Počet des.míst:

Popis:

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ČÍSLO ZPMZ

Formát:  NUMBER

Délka:  5

Počet des.míst:

Popis:

Číslo ZMPZ.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DIČ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  16

Počet des.míst:

Popis:

Daňové identifikační číslo.

Daňové identifikační číslo obsahuje dvojmístný kód země a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační číslo. Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně vlastní identifikátor.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DNEŠNÍ DATUM

Formát:  DATE

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Dnešní datum v rozsahu platného datumu.

Doplnění domény D-PLATNÉ DATUM o default hodnotu SYSDATE.

V případě použití u sloupců DATUM_VZNIKU a DATUM_ZANIKU je v položkách

obsažen datum a čas zahájení operace zplatnění.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DPM TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Další prvky mapy - typ.

Rozlišuje typy dalších prvků mapy v mapě.

Minimum:       Maximum:      Význam:

BDPP                        Bodový další prvek polohopisu.

BPP                         Bodový popisný prvek.

HCHU                        Hranice chráněného území.

HOCHP                       Hranice ochranného pásma.

LDPP                        Liniový další prvek polohopisu.

LPP                         Liniový popisný prvek.

MEZ                         Hraniční znak.

TPP                         Textový popisný prvek.

Doména:  D-DRUH ČÍSLOVÁNÍ PARCEL

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Rozlišení stavební a pozemkové parcely.

Rozlišuje číselné řady pro stavební a pozemkové parcely, pokud jsou v k.ú.

vedeny dvě číselné řady parcel. Pokud je v k.ú. vedena jedna číselná řada,

je skupinové číslo rovno 2. Skupinová čísla 3-7 ze současného

stavu jsou popsány v doméně ZDROJ PARCELY ZE. Skupinová čísla 8-9

ze současného stavu jsou popsána vazbou parcela - katastrální území.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Stavební parcela

2                           Pozemková parcela

Doména:  D-DRUH FONDU KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód druhu fondu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DRUH POZEMKU KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód druhu pozemku.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DRUH ÚČASTNÍKA

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Druh účastníka (fyzická, právnická osoba).

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           právnická osoba

2                           fyzická osoba

3                           ostatní

4                           právnická osoba státní správy

Doména:  D-FAX-TELEFON

Formát:  VARCHAR2

Délka:  33

Počet des.míst:

Popis:

Fax - telefon.

Číslo faxového nebo telefonního spojení. Jednoduchý datový prvek má

části

- kód připojeného zařízení (telefon-TE, fax-FX), neuvádí se u

kombinovaného zařízení

- rozlišovací číslo

- směrové číslo země

- národní směrové číslo (směrové číslo UTO)

- účastnické číslo (u ústředen s provolbou se rozumí číslo ústředny

a číslo linky účastníka dohromady)

- číslo linky (u ústředen se spojovatelkou)

Složený datový prvek nemusí mít uvedeno číslo linky.

Je-li rozlišovací číslo 00, jde o mezinárodní spojení. Je-li

rozlišovací číslo 0, jde o meziměstské spojení a složený datový

prvek nemá směrové číslo země.

Není-li uvedeno rozlišovací číslo 00 nebo 0, jde o účastnické číslo

a složený datový prvek obsahuje jen účastnické číslo (a případně

číslo linky).

(znak Y označuje nepovinné části)

YY YY YYYY YYYYYY 99999999999999 YYYYY

|  |  |    |      |              |č.l.

|  |  |    |      |  účastnické č.

|  |  |    | národní směr. č.(směrové číslo UTO)

|  |  |směrové číslo země

|  | rozlišovací číslo

| kód připojeného zařízení

kód připojeného zařízení TE nebo FX

rozlišovací číslo prázdné, 0 nebo 00

směrové číslo země prázdné nebo viz číselník

národní směrové číslo prázdné až 999999

účastnické číslo 000 až 99999999999999999

číslo linky prázdné až 99999

Telefonní a faxová čísla v ČR a směrová čísla zemí: SPT Telecom

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-FUNKCE KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód funkce.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-HODNOTA KOLKU

Formát:  NUMBER

Délka:  5

Počet des.míst:  0

Popis:

Hodnota kolku.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-IČO

Formát:  NUMBER

Délka:  8

Počet des.míst:  0

Popis:

Identifikační číslo organizace.

Identifikační číslo (IČO) je číselný pořadový kód, který slouží k

jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem

je každá právnická osoba, a dále fyzické osoby, které mají podle

zvláštního předpisu postavení podnikatele.

9999999  9

-------  -

|       | kontrolní číslice

| pořadové číslo

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

00000001      99999994

Doména:  D-IČO DOPLNĚK

Formát:  NUMBER

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Doplnění IČO pro organizační jednotky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ID

Formát:  NUMBER

Délka:  30

Počet des.míst:

Popis:

Formát hodnot umělých identifikátorů.

Generovaný identifikátor zajišťuje jednoznačnou identifikaci objektu v rámci informačního systému ISKN za celou ČR.

Poznámka: v případě dalšího použití (např. pro Informix) není vhodné použít typ INTEGER (může být překročen rozsah možných hodnot)

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-INTEGER4

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:

Popis:

Celé číslo (maximální 4-místné).

Minimum:       Maximum:      Význam:

- 9999

Doména:  D-INTEGER8

Formát:  NUMBER

Délka:  8

Počet des.míst:

Popis:

Celé číslo (maximální 8-místné).

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-JMÉNO

Formát:  VARCHAR2

Délka:  24

Počet des.míst:

Popis:

Jméno obyvatele.

Základní identifikace obyvatele.

Občan má právo a povinnost užívat jméno, kterým je zapsán v matrice,

případně v dokladu o změně jména.

Jestliže má občan více jmen, pak pro potřeby SIS se užívá jméno

uvedené jako první.

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  6

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód katastrálního území.

Jednoznačný v ČR.

Číselník je součástí soustavy identifikátorů Informačního systému o

území a Jednotného číselníku prostorových jednotek.

Kód je v rozmezí 600016-999997. Šestá číslice je kontrolní.

Kontrolní znak je vypočten metodou MODULO 11 - ADDO, využívá se ke

vstupní kontrole kódu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

600016        999997        jednotný číselník prostorových jednotek

Doména:  D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  48

Počet des.míst:

Popis:

Název katastrálního území.

Jednoznačný v ČR.

Katastrálním územím se rozumí technická jednotka,

kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně

evidovaný soubor nemovitostí.

KÚ tvoří územní celek, který je vymezen hranicí v rámci katastru

nemovitostí. KÚ je evidenční jednotkou pro číslování parcel.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-KMENOVÉ ČÍSLO PARCELY

Formát:  NUMBER

Délka:  5

Počet des.míst:  0

Popis:

Kmenové číslo parcely.

Kmenové parcelní číslo.

Minimum:       Maximum:      Význam:

0              99999

Doména:  D-KÓD ÚČELU PRÁVA STAVBY

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód účelu práva stavby.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-KRAJ KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód kraje.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-KVALITA URČENÍ VÝMĚRY

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Kvalita určení výměry.

Kvalita určení výměry vyjadřuje způsob určení výměry parcely.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-DALŠÍ ÚDAJE LISTINY KÓD

Formát:  VARCHAR2

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Kód nabývacího titulu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-MĚSTSKÁ ČÁST NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  48

Počet des.míst:

Popis:

Název městské části.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NÁZEV DLOUHÝ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  60

Počet des.míst:

Popis:

Formát dlouhého názvu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NÁZEV KRÁTKÝ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  20

Počet des.míst:

Popis:

Formát krátkého názvu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NOVÝ KRAJ KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:   3

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód nového kraje.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NUTS3

Formát:  VARCHAR2

Délka:   5

Počet des.míst:

Popis:

Kód NUTS3

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NUTS4

Formát:  VARCHAR2

Délka:   6

Počet des.míst:

Popis:

Kód NUTS4

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-NZ TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Návrhy změn - typ.

Rozlišuje typy návrhů změn.

Minimum:       Maximum:      Význam:

GP                          Geometrický plán.

ZPMZ                        ZPMZ

Doména:  D-OBBP TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Obrazy bodů bodových polí - typ.

Rozlišuje typy obrazů bodů bodových polí  v mapě.

Minimum:       Maximum:      Význam:

CB                          Číslo bodu.

ZB                          Značka bodu.

Doména:  D-OBCHODNÍ JMÉNO

Formát:  VARCHAR2

Délka:  255

Počet des.míst:

Popis:

Obchodní jméno firmy.

Obchodním jménem se rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní

úkony při své podnikatelské činnosti.

Obchodní jméno fyzické osoby je její jméno a

příjmení, popř. dodatek, odlišující osobu podnikatele nebo druh

podnikání.

Obchodní jméno obchodních společností a družstev je název, pod kterým

jsou zapsány v obchodním rejstříku resp. živnostenském rejstříku.

Součástí obchodního jména právnické osoby je i dodatek označující

jejich právní formu.

Obchodním jménem právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního

rejstříku, je název, pod kterým byla zřízena.

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-OBEC KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  6

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód obce.

Jednoznačné v ČR.

Paralelní číselníky:

a) součást Jednotného číselníku prostorových jednotek, který vede ČSÚ.

Kód je v rozmezí 500011-599999 a ve spojení s kontrolním znakem se

označuje jako identifikační číslo základní územní jednotky (IČZÚJ).

Minimum:       Maximum:      Význam:

500011        599999        číselník prostorových jednotek

Doména:  D-OBEC NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  48

Počet des.míst:

Popis:

Název obce.

Jednoznačný v okrese.

Obec tvoří územní celek, který je vymezen obecní hranicí.

Pro účely územní identifikace se za obce považují města včetně

statutárních a hlavního města Prahy, a také vojenské újezdy.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-OBESLÁNÍ STAV

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Stav procesu obesílání účastníků.

Stav obeslání:

- výběr účastníků k obeslání

- příprava korespondence

- odeslání korespondence

- přijetí doručenky

Minimum:       Maximum:      Význam:

0									 korespondence nedoručena

1                           účastník k obeslání

2                           korespondence připravena

3                           korespondence převzata k odeslání

4                           korespondence odeslána/vyvěšeno

5                           korespondenci nelze odeslat

6                           doručenka přijata - doručeno

7                           doručenka přijata – doručeno uložením

8                           předáno/doručeno vyvěšením

9                           storno korespondence

Doména:  D-OBJEKT KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  9

Počet des.míst:

Popis:

Kód objektu

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-OBRBUD TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Obrazy budov - typ.

Rozlišuje typy obrazů budov  v mapě.

Minimum:       Maximum:      Význam:

OB                          Obvod budovy.

ZDB                         Značka druhu budovy.

Doména:  D-OKRES KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód okresu.

Jednoznačný v ČR.

První dva znaky určují kraj, další dva znaky jsou pořadím okresu v

rámci příslušného kraje.

Minimum:       Maximum:      Význam:

3100          3899

Doména:  D-OKRES NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  32

Počet des.míst:

Popis:

Název okresu.

Jednoznačný  v ČR.

Okres je územně správní jednotka středního stupně.

Okres tvoří územní celek, který je vymezen okresní hranicí.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-OPAR TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Obrazy parcel - typ.

Rozlišuje typy obrazů parcel  v mapě.

Minimum:       Maximum:      Význam:

PC                          Parcelní číslo.

PPC                         Popisné parcelní číslo.

SPC                         Šipka k popisnému číslu.

ZDP                         Značka druhu pozemku.

Doména:  D-OPSUB TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Oprávněné subjekty - typ

Rozlišuje typy oprávněných subjektů.

Minimum:       Maximum:      Význam:

BSM                         Partneři v SJM.

OFO                         Oprávněná fyzická osoba.

OPO                         Oprávněná právnická osoba.

Doména:  D-ORIENTAČNÍ ČÍSLO

Formát:  VARCHAR2

Délka:  4

Počet des.míst:

Popis:

Orientační číslo objektu.

Orientační číslo je vázáno na ulici nebo veřejné prostranství.

Má formát numeric 3 + character 1, kde číslo je hodnota orientačního

čísla a poslední abecední znak je případným poddělením čísla

orientačního.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-OVĚŘENÍ ÚČASTNÍKA

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Informace, zda-li byl účastník ověřen.

Možné výsledky ověření účastníka proti registru subjektů nebo proti

oprávněným subjektům.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           neověřen

2                           ověřen systémem

3                           ověřen uživatelem

4                           k ověření uživatelem

5                           k ověření systémem

6                           vynuceně ověřen

Doména:  D-PAR TYPE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Parcely - typ.

Rozlišuje typy parcel.

Minimum:       Maximum:      Význam:

PKN                         Parcela KN.

PZE                         Parcela ZE.

Doména:  D-PARAMETRY LINIE

Formát:  VARCHAR2

Délka:  100

Počet des.míst:

Popis:

Parametry liniových prvků.

Minimum:       Maximum:      Význam:

3		úsečka, daná 2 body

4		lomená čára, daná alespoň 2 body

11		křivka, daná alespoň 2 body

15		kružnice daná právě 3 body

15 r 	kružnice daná středem a poloměrem (r - v metrech na 2 desetinná místa)

16		oblouk, daný právě 3 body

Doména:  D-PLATNÉ DATUM

Formát:  DATE

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Rozsah platného datumu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-PODDĚLENÍ ČÍSLA PARCELY

Formát:  NUMBER

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Poddělení čísla parcely.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-POPIS

Formát:  VARCHAR2

Délka:  250

Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-POPIS-POZNÁMKA

Formát:  VARCHAR2

Délka:  240

Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu / poznámky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-POPIS-POZNÁMKA DLOUHÁ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  4000

Počet des.míst:

Popis:

Formát delšího popisu / poznámky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-PRACOVIŠTĚ RESORTU KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  3

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód pracoviště resortu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

0					999

Doména:  D-PRACOVNÍ ČÍSLO K.Ú.

Formát:  NUMBER

Délka:  3

Počet des.míst:0

Popis:

Pracovní číslo katastrálního území.

Minimum:       Maximum:      Význam:

0              999

Doména:  D-PRVKY PODÍLU

Formát:  NUMBER

Délka:  30

Počet des.míst:

Popis:

prvky podílu (čitatel, jmenovatel)

podíl vlastnictví na KT (AK_VLASTNICTVI), podíl jednotky na budově (AK_JEDNOTKY)

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-PŘÍJMENÍ

Formát:  VARCHAR2

Délka:    35

Počet des.míst:

Popis:

Příjmení obyvatele.

Základní identifikace obyvatele.

Občan má právo a povinnost užívat příjmení (resp. rodné příjmení),

kterým je zapsán v matrice. V případě změny příjmení je podkladem

výpis z matriky nebo úřední doklad o změně příjmení.

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-PŘÍZNAK KONTEXTU

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Příznak kontextu GP. Sloupce jsou naplněny hodnotou pouze v případě, že VF obsahuje změny.

1       Historizovat – při zplatnění změn bude věta odstraněna z aktuálního stavu tabulky. V případě evidence historie je věta odložena do minulosti.

2       Zachovat – při zplatňování je prováděna kontrola shodnosti všech relevantních sloupců tabulky

3       Zplatnit – při zplatnění změn bude věta zavedena do aktuálního stavu tabulky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Historizovat platný stav

2                           Zachovat platný stav

3                           Zplatnit budoucí stav

Doména:  D-PSČ

Formát:  NUMBER

Délka:  5

Počet des.míst:  0

Popis:

Poštovní směrovací číslo.

Datový prvek pro číselné vyjádření směrovacích údajů, zajišťující

dodávání zásilek do objektu v ČR, nebo samostatné poštovní směrovací

číslo přidělené organizaci.

999 99

--- --

|||  | dodací středisko

||| obvod, okres

|| sběrný úsek

| pásmo (kraj)

SIS ČR v.1.2.

Minimum:       Maximum:      Význam:

10000				99999

Doména:  D-RČ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Rodné číslo.

Pro provedení všech kontrol rodného čísla je nutné do TAPI doplnit kontrolu pomocí

PA_UCAST_TAPI.RODNE_CISLO_VAL.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-RODINNÝ STAV

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Rodinný stav.

Rodinný stav osoby vyjadřuje, zda tato osoba je svobodná, ženatá,

rozvedená, ovdovělá, druh. Podkladem jsou výpisy z matriky, rozsudek,

kterým se rozvádí manželství, úmrtní list, rozsudek soudu o prohlášení

za mrtvého a rozsudek soudu o prohlášení manželství za neplatné.

/31/

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           svobodný/svobodná

2                           ženatý/vdaná

3                           rozvedený/rozvedená

4                           ovdovělý/ovdovělá

5                           druh/družka

Doména:  D-SEKCE

Formát:  VARCHAR2

Délka:

Počet des.míst:

Popis:

Sekce určující umístění instance na výpisu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

C

D

1             9

Doména:  D-STÁT ZKRÁCENÝ NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  100

Počet des.míst:

Popis:

Název státu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-STAV DAT

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:

Popis:

Stav aktuálnosti dat.

Popisuje aktuálnost dat (minulost, přítomnost, budoucnost).

Minimum:       Maximum:      Význam:

0                           Přítomnost

-1                          Minulost

1                           Budoucnost

2                           Pořizován

3                           Zrušeno v přítomnosti

Doména:  D-STAV GP

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Stav GP.

Minimum:       Maximum:      Význam:

- Rozpracován

- Zkontrolován

- Potvrzen

- Nepotvrzen

- Zplatněn

- Částečně zplatněn

Doména:  D-STAV ZPMZ

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Stav přiděleného čísla ZPMZ.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Pořizován

2                           Naplněn

Doména:  D-STAVBA SOUČÁSTÍ

Formát:  VARCHAR2

Délka:  1

Počet des.míst:

Popis:

Atribut, zda je stavba součástí pozemku, nebo součástí práva stavby.

Minimum:       Maximum:      Význam:

P                           Stavba je součástí pozemku

R                           Stavba je součástí práva stavby

Doména:  D-TEXT

Formát:  VARCHAR2

Délka:  4000

Počet des.míst:

Popis:

Poznámka ve formě volného textu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TITUL PŘED

Formát:  VARCHAR2

Délka:  35

Počet des.míst:

Popis:

Označení titulu před jménem občana.

Datový prvek pro zkrácené označení titulů, akademických titulů,

akademicko-vědeckých titulů, čestných hodností, příp. dříve získaná

stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol u jména

občana nebo cizince.

Datový prvek může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, popř.

číslic.

Způsob psaní titulů závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen.

Příklady některých titulů před jménem jsou: "Bc.", "Mgr.", "Ing.",

"MUDr.", "MVDr.", "PhDr.", "Doc.", "Prof.", "Dr. h.c.", "JUDr.",

"RNDr.", "Ing. Arch.", přičemž několik těchto označení titulů může být

řazeno za sebou a zpravidla se oddělují navzájem a od jména jednou

mezerou (např. "Prof. RNDr. Ing. Jan Hurónský").

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TITUL ZA

Formát:  VARCHAR2

Délka:  10

Počet des.míst:

Popis:

Označení titulu za jménem občana.

Datový prvek pro zkrácené označení vědeckých hodností a čestných

hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly

absolventů vysokých škol u jména občana nebo cizince.

Datový prvek může být řetězec velkých  nebo malých písmen, teček,

popř. číslic.

Způsob psaní titulů závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen.

Příklady některých titulů za jménem jsou: "Dr.", "CSc.", "DrSc."

(tato označení jsou od jména zpravidla oddělena čárkou a jednou

mezerou), "BS", "MS", "PhD" (tato označení se zpravidla píší bez tečky

a za předcházejícím jménem nebývá čárka), např. "Jan Hurónský, CSc.",

nebo "Jan Hurónský PhD").

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP BUDOVY KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Typ budovy.

Kód typu stavby.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP JEDNOTKY

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Typ bytové nebo nebytové jednotky.

Kód bytové nebo nebytové jednotky.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP LISTINY KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  8

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód typu listiny.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP OPERACE KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  3

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód pro typ operace.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP PARCELY

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Typ parcely v ZE.

Typ parcely ve zjednodušené evidenci určuje druh evidované parcely.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Celá parcela

3                           Parcela nebo díl parcely bez výměry

4                           Skupina parcel

Doména:  D-TYP PRÁVNÍHO VZTAHU KÓD

Formát:  VARCHAR2

Délka:  4

Počet des.míst:

Popis:

Typ právního vztahu.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP PRVKU PROSTOROVÝCH DAT KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  10

Počet des.míst:  0

Popis:

Typ prvku prostorových dat.

Kód prvku prostorových dat.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  8

Počet des.míst:  0

Popis:

Kód typu předmětu řízení.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP ŘÍZENÍ KÓD

Formát:  VARCHAR2

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Kód pro typ řízení.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Typ souřadnicového systému, ve kterém je zpracován ZPMZ.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP ÚČASTNÍKA KÓD

Formát:  VARCHAR2

Délka:  2

Počet des.míst:

Popis:

Kód pro typ účastníka.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP ÚČELU

Formát:  VARCHAR2

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Typ účelu návrhu změny.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Změna hranice k.ú.

2                           Rozdělení pozemků

3                           Zm.hranice pozemků

4                           Vyznač.budovy, změna

5                           Urč.hranic poz. - PÚ

6                           Doplnění KN o poz.ZE

7                           Rozsah věcn.břemena

Doména:  D-TYP ZÁVADY GP KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Popisuje typ závady GP.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-UHEL NATOCENI

Formát:  NUMBER

Délka:  10

Počet des.míst:  4

Popis:

Úhel natočení textů nebo značek v gradech (proti směru hodinových ručiček, plný úhel = 400).

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ULICE A VP NÁZEV

Formát:  VARCHAR2

Délka:  48

Počet des.míst:

Popis:

Název ulice nebo veřejného prostranství.

Jednoznačný v obci.

Název je určen rozhodnutím obce.

Ulice nebo veřejné prostranství (UVP) je územním prvkem.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ULICE KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  7

Počet des.míst:

Popis:

Kód ulice

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-USERNAME

Formát:  VARCHAR2

Délka:  30

Počet des.míst:

Popis:

Systémové jméno uživatele.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-TYP VAZBY PRÁV VZTAHŮ KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:0

Popis:

Typ vazby JPV kód.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                            Vazba podřízené skupiny JPV na nadřízenou skupinu JPV.

Poznámka:

Typ podřízeného JPV bude evidován ve vazbě 1. Typ nadřízeného

JPV ve vazbě 2.

2                            Záměna zástavního práva

Doména:  D-VÝMĚRA

Formát:  NUMBER

Délka:  9

Počet des.míst:  0

Popis:

Výměra v metrech čtverečních.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-VÝROBNÍ PODOBLAST KÓD

Formát:  VARCHAR2

Délka:  4

Počet des.míst:

Popis:

Kód výrobní podoblasti.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-VZTAZNY_BOD

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Vztažný bod textů (obrazy parcel, další prvky mapy, obrazy bodů BP, označení BPEJ).

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                           Vlevo dole

2                           Střed dole

3                           Vpravo dole

4                           Vlevo nahoře

5                           Střed nahoře

6                           Vpravo nahoře

7                           Vlevo uprostřed

8                           Střed uprostřed

9                           Vpravo uprostřed

Doména:  D-ZDROJ PARCELY ZE KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  1

Počet des.míst:  0

Popis:

Zdroj evidence parcel v ZE.

Popisuje zdroj evidence parcel v půdních celcích, které

jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou

evidovány zjednodušeným způsobem. Odpovídá současným

skupinovým číslům 3-7 s tím, že rozlišení na stavební a pozemkové

parcely je dáno skupinovým číslem parcely.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA16

Formát:  VARCHAR2

Délka:  16

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA3

Formát:  VARCHAR2

Délka:  3

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA7

Formát:  VARCHAR2

Délka:  7

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA8

Formát:  VARCHAR2

Délka:  8

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA9

Formát:  VARCHAR2

Délka:  9

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZKRATKA20

Formát:  VARCHAR2

Délka:  20

Počet des.míst:

Popis:

Zkratka

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZPŮSOB OBESLÁNÍ

Formát:  NUMBER

Délka:  2

Počet des.míst:  0

Popis:

Definice způsobu obeslání - osobně, bez doručenky, s doručenkou.

Minimum:       Maximum:      Význam:

1                          osobní převzetí

2                          doporučené psaní

3                          dodejka

4                          dodejka + do vlastních rukou

5                          prostřednictvím policie

6                          obyčejné

7                          veřejná vyhláška

8                          dodejka + do vlastních rukou

9                          elektronická podoba (e-mail)

10                         datová schránka

Doména:  D-ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:  0

Popis:

Vztah parcely k vybraným způsobům ochrany.

Vyznačuje vztah parcely k vybraným způsobům ochrany z oblasti

přírody, kultury nebo zdravotnictví a umístění geodetického bodu na

parcele.

Minimum:       Maximum:      Význam:

Doména:  D-ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITOSTI KÓD

Formát:  NUMBER

Délka:  4

Počet des.míst:  0

Popis:

Specifikace využití pozemku v rámci druhu pozemku.

Blíže specifikuje využívání pozemku v rámci druhu pozemku.

Minimum:       Maximum:      Význam:

# Závěrečné ustanovení

Za správnost sestavení úplného znění:

Ing. Martin Čížek 21.11.2017